В соответствии с п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», распоряжением управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района от 05.03.2020 № 25 «О разработке проекта планировки и проекта межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края в районе ул. Чурекова, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:1215», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края в районе ул. Чурекова, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:1215, от 09.11.2020, заключением о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края в районе ул. Чурекова, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:1215, от 13.11.2020,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края в районе ул. Чурекова, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:1215, с шифром ППТ-09/2020, являющийся приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить проект межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края в районе ул. Чурекова, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:1215, с шифром ППТ-09/2020, являющийся приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления направить проект планировки и проект межевания территории главе Кукуштанского сельского поселения.

4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Нива» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Проект планировки и проект межевания территории разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района, главного архитектора.

И.п. главы муниципального района                                                  В.П. Ваганов

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ШИНКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

СВИДЕТЕЛЬСТВО сер. 59 № 003417045 от 27.01.2006

СВИДЕТЕЛЬСТВО № СРО-П-188-24072013 от 22.04.2015

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том I | Проект планировки территории. Основная часть. |
| --- | --- |
| 1.1. | Текстовая часть |
| 1.2. | Графическая часть |
| Том II | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. |
| 2.1. | Текстовая часть |
| 2.2. | Графическая часть |
| Том III | Проект межевания территории. Основная часть. |
| 3.1. | Текстовая часть |
| 3.2. | Графическая часть |
| Том IV | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. |
| 4.1. | Графическая часть |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	5

1.1. Положения о характеристиках планируемого развития территории	5

1.2. Положения о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	7

1.3. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	9

2. Положение о размещении зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	11

3. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры	12

# 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

# 1.1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Территория, в отношении которой разрабатывается документация по планировке, расположена в центральной части села Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края и находится между улицами – Чурекова, Юбилейная.

Проектные решения по организации проектируемой территории разработаны с учетом положений Генерального плана Кукуштанского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения от 18.07.2013 № 405 (в ред. решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 28.08.2018 № 333), Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355.

Проект планировки подготовлен в отношении территории, частично застроенной объектами капитального строительства коммерческого назначения (магазинами, торговым павильоном). Кроме того, в границах проектирования расположены объекты инженерной и транспортной инфраструктур. Перечень и сведения об объектах капитального строительства, расположенных на проектируемой территории, приведен в Разделе 2.4 Материалов по обоснованию проекта планировки.

«Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О-1) Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355, в границах которой расположена проектируемая территория, выделена для удовлетворения потребностей населения объектами обслуживания. Градостроительный регламент данной зоны предусматривает вид разрешенного использования «Магазины», к которому и относится существующий объект капитального строительства, расположенный в границах проектирования.

На проектируемой территории сложившаяся квартальная застройка. Планировочным решением выделены зоны размещения объектов капитального строительства по их назначению. Проектом планировки не предусматривается размещение новых объектов капитального строительства.  Проектируемая территория обеспечена удобным пешеходным и транспортным сообщением, объектами инженерной инфраструктуры, социальной инфраструктуры. Принятые проектные решения направлены на создание гармоничной и комфортной среды для проживания населения.

1.1.1. Элементы планировочной структуры

В соответствии с приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» в границах проектирования выделены следующие существующие элементы планировочной структуры, которые отображены в графической части проекта.

1 элемент планировочной структуры – квартал:

В границах проектируемой территории расположены:

- квартал общественной застройки, который включает в себя земельные участки с кадастровыми номерами: 59:32:0860001:1215, 59:32:0860001:1218, 59:32:0860001:1225, 59:32:0860001:1261, 59:32:0860001:6 и территории свободные от застройки;

- части кварталов жилой  и общественной застройки, которые включают земельные участки с кадастровыми номерами: 59:32:0860001:7, 59:32:0860001:1298; 59:32:0860001:531, 59:32:0860001:532, 59:32:0860001:1272, 59:32:0860001:2886 и территории свободные от застройки.

2 элемент планировочной структуры – улично – дорожная сеть:

Улично – дорожная сеть проектируемой территории представлена существующими автомобильной дорогой местного значения IV технической категории «Пермь – Екатеринбург» – Курашим, существующими местными улицами (ул. Чурекова, ул. Юбилейная).

1.1.2. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

Проектными решениями в границах проектируемой территории обозначены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

Таблица 1 – Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона планируемого размещения линейных объектов | 7405 |

# 1.2. Положения о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

В соответствии с картой градостроительного зонирования п. Кукуштан, д. Байболовка, с. Курашим, д. Рассолино Правил землепользования и застройки муниципального образования «Кукуштанское  сельское поселение», утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355, проектируемый объект расположен в границах территориальной зоны – «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О-1).

Градостроительным регламентом указанной зоны установлены следующие параметры застройки:

Таблица 2 – Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

| № п/п | Код вида использования | Наименование параметра | Значение параметра | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 1. | Максимальная площадь земельного участка: | не подлежат установлению |  |
| 2. | Минимальная площадь земельного участка: за исключением вида использования: | не подлежат установлению |  |
|  | 4.4 | Магазины | 400 | кв.м |
| 3. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: за исключением вида использования: | 3 | м |
|  | 2.7.1 | Объекты гаражного назначения | не подлежат установлению |  |
| 4. | Предельное количество этажей: | не подлежат установлению |  |
| 5. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: | 60 | % |

На территории проектирования расположен земельный участок под магазин с параметрами застройки, соответствующими предельным параметрам, установленным градостроительным регламентом территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О-1) Правил землепользования и застройки муниципального образования «Кукуштанское  сельское поселение», утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355, указанными в Таблице 3.

Таблица 3 – Предельные параметры

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная площадь земельного участка | - |  |
| 2 | Минимальная площадь земельного участка | 400 | кв.м |
| 3 | Предельное количество этажей | - |  |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | 60 | % |

В соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального района от 25.05.2020 № 295 «О разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:32:0860001:1215, расположенного по адресу: край Пермский, р-н Пермский, с\пос Курашимское, с. Курашим, ул. Чурекова, дом 1-а», для данного земельного участка уменьшены минимальные отступы от границ участка до объекта капитального строительства до 0 метров с северо – западной стороны и со стороны земельного участка с кадастровым номером 59:32:0860001:1218, до 1,5 метров – с южной стороны, до 1,6 метров – с восточной стороны.

# 1.3. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

1.3.1. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого назначения

В границах территории проектирования проектные решения в отношении объектов капитального строительства жилого назначения не предусмотрены, в связи с тем, что отсутствуют свободные земли для застройки такими объектами.  Планы по размещению данных объектов также отсутствуют, в связи, с чем нет необходимости в определении характеристик таких объектов.

1.3.2. Положение о характеристиках объектов производственного, общественно – делового и иного назначения

На проектируемой территории объекты производственного, назначения отсутствуют, планы по размещению данных объектов также отсутствуют, в связи, с чем нет необходимости в определении характеристик таких объектов.

В границах проектируемой территории не предусматривается строительство новых объектов общественно – делового и иного назначения, соответственно характеристики таких объектов данным проектом не устанавливаются.

1.3.4. Объекты коммунальной инфраструктуры

Объект капитального строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:32:0860001:1215, на момент подготовки проекта планировки территории, подключен к сетям инженерной инфраструктуры: сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения.

1.3.5. Объекты транспортной инфраструктуры

Проектными решениями обозначена зона планируемого размещения линейных объектов, в т.ч. транспортной инфраструктуры.

В границах данной зоны расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры:

- автомобильная дорога IV технической категории – «Пермь – Екатеринбург» – Курашим (улица Чурекова);

- местная улица Юбилейная;

- местные улицы без названий.

Таблица 5 – Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

| Название | Категория | Ширина профиля в красных линиях, м |
| --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога «Пермь – Екатеринбург» – Курашим ул. Чурекова | Параметры и характеристики установлены документацией по планировке территории, утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 10.03.220 № 146 |
| ул. Юбилейная | Местная улица | 9-28 |
| Местная улица без названия | Местная улица | 9-15 |

1.3.6. Объекты социальной инфраструктуры

Новая жилая застройка на проектируемой территории не планируется, соответственно расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры данной территории не требуется.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры в границах проектирования отсутствуют.

# 2. Положение о размещении зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

В границах проектируемой территории объекты федерального и регионального значения отсутствуют, планы по размещению таких объектов также отсутствуют, в связи, с чем зоны планируемого размещения указанных объектов и параметры застройки не устанавливаются.

В границах проектируемой территории расположен объект местного значения Пермского муниципального района – автомобильная дорога общего пользования местного значения IV технической категории «Пермь – Екатеринбург» – Курашим (постановление администрации Пермского муниципального района от 20.12.2019 № 924 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального района»).

Данный линейный объект не является предметом проектирования в связи с тем, что расположен в границах проектирования частично.

Мероприятия по данному линейному объекту предусмотрены проектом планировки  и проектом межевания части территории Платошинского и Кукуштанского сельских поселений Пермского муниципального района Пермского края, с целью размещения линейного объекта – автомобильная дорога «Пермь – Екатеринбург» – Курашим, утвержденными постановлением администрации Пермского муниципального района от 1003.2020 № 146.

# 3. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Таблица 7 – Очередность и этапы развития территории

| Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Описание развития территории | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1-я очередь |
| 1 этап | Проведение кадастровых работ | изменение границ земельного участка с кадастровым номером 59:32:0860001:1215, путем перераспределения данного участка с землями, собственность на которые не разграничена, внесение соответствующих изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости (в соответствии с проектом межевания территории) |
| 2 этап | Изменение вида разрешенного использования земельного участка | с «Под общественную застройку» на «Магазины» |
| 2-я очередь |
| 1 этап | Благоустройство территории |  |

# Приложение к чертежу планировки территории:

# Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий

| № точки | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 253 474,71 | 477 981,10 |
| 2 | 2 253 471,94 | 477 963,05 |
| 3 | 2 253 423,01 | 477 949,52 |
| 4 | 2 253 422,76 | 477 949,44 |
| 5 | 2 253 420,51 | 477 949,00 |
| 6 | 2 253 424,85 | 477 933,96 |
| 7 | 2 253 425,17 | 477 932,83 |
| 8 | 2 253 438,46 | 477 935,64 |
| 9 | 2 253 373,28 | 477 918,04 |
| 10 | 2 253 375,87 | 477 919,99 |
| 11 | 2 253 373,35 | 477 925,89 |
| 12 | 2 253 371,61 | 477 932,03 |
| 13 | 2 253 369,99 | 477 931,57 |
| 14 | 2 253 360,43 | 477 921,29 |
| 15 | 2 253 344,65 | 477 917,02 |
| 16 | 2 253 344,18 | 477 918,72 |
| 17 | 2 253 338,28 | 477 917,07 |
| 18 | 2 253 333,37 | 477 921,63 |
| 19 | 2 253 356,15 | 477 927,67 |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том I | Проект планировки территории. Основная часть. |
| --- | --- |
| 1.1. | Текстовая часть |
| 1.2. | Графическая часть |
| Том II | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. |
| 2.1. | Текстовая часть |
| 2.2. | Графическая часть |
| Том III | Проект межевания территории. Основная часть. |
| 3.1. | Текстовая часть |
| 3.2. | Графическая часть |
| Том IV | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. |
| 4.1. | Графическая часть |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре муниципального образовани	8

2. Анализ положения документов территориального планирования и градостроительного зонирования	10

2.1. Анализ положений Генерального плана	10

2.2. Анализ положений Правил землепользования и застройки	10

2.3. Перечень ранее выполненных проектов планировки и проектов межевания территории, границы проектирования которых вошли в границы проектирования разрабатываемого проекта	21

2.4. Перечень существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства и их местоположение	21

2.5. Перечень границ зон с особыми условиями использования территории и режим их использования	23

2.6. Перечень границ территорий объектов культурного наследия	23

3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения	24

3.1. Элементы планировочной структуры	25

3.2. Установление границ территории общего пользования	26

4. Обоснование определения границ зон размещения объектов капитального строительства	27

5. Варианты планировочных и объемно – пространственных решений застройки территории	28

6. Обоснование очередности планируемого развития территории	30

7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	31

8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	32

9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	33

9.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	33

9.2. Мероприятия по охране почв и недр	33

9.3. Мероприятия по охране природных и питьевых вод от загрязнения и истощения	33

Приложение 1 Распоряжение управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района от 05.03.2020 № 25	35

Приложение 2 Постановление администрации Пермского муниципального района от 25.05.2020 № 295	68

Приложение 3 Письмо администрации Кукуштанского сельского поселения от 16.07.2020 № СЭД-299-10-06-02-09-129 «О направлении информации»	70

# Введение

Документация по планировке части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, в районе ул. Чурекова, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:1215, разработана на основании распоряжения управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района от 05.03.2020 № 25 «О разработке проекта планировки и проекта межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края в районе ул. Чурекова, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:1215».

При подготовке проекта планировки были использованы следующие нормативно – правовые документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с поправкой);

- СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС);

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

- Постановление правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Правила охраны газораспределительных сетей».

При разработке документации по планировке территории учтены:

- Схема территориального планирования Пермского муниципального района, утвержденная решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 17.12.2010 № 134 (в ред. от 25.06.2020 № 61);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 30.11.2017 № 275 (в ред. от 31.10.2019 № 8);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.01.2018 № 284;

- Генеральный план Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, утвержденный решением Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения от 18.07.2013 № 405 (в ред. решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 28.08.2018 № 333);

- Правила землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355;

Для разработки документации по планировке территории были использованы следующие исходные данные:

- кадастровый план территории на кадастровый квартал 59:32:3480001 от февраля 2020 года;

- правоустанавливающий документ на земельный участок, расположенный в пределах границ проектирования и учтеный (зарегистрированный) в Едином государственном реестре недвижимости в мае 2006 года;

- Правоустанавливающий документ на объект капитального строительства, расположенный в пределах проектируемого земельного участка;

- информация об установленных сервитутах и иных обременениях (ограничениях) земельных участков;

- материалы и результаты инженерно – геодезических изысканий (топографическая съемка) в масштабе 1:500, выполненные в январе 2020 года.

Картографический материал выполнен в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (местная плоская прямоугольная система координат МСК-59 зона 2). Система высот – Балтийская.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

# 1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре муниципального образовани

Территория, в отношении которой разрабатывается документация по планировке, расположена в центральной части села Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края и находится между улицами – Чурекова, Юбилейная.

Граница проектирования принята в соответствии с приложением к распоряжению управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района от 05.03.2020 № 25 «О разработке проекта планировки и проекта межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края в районе ул. Чурекова, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:1215»:

Местоположение территории проектирования

Площадь территории в границах проектирования составляет 1,6 га.

Рельеф территории проектирования ровный. Абсолютные отметки существующей поверхности в границах проектируемой территории изменяются от 180.68 до 183.84 по Балтийской системе высотных координат. Максимальный перепад высот составляет 3 м.

На момент подготовки документации по планировке на территории проектирования выделены земельные участки, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Также в границах проектируемой территории расположены объекты капитального строительства общественного назначения.

# 2. Анализ положения документов территориального планирования и градостроительного зонирования

# 2.1. Анализ положений Генерального плана

В соответствии с Генеральным планом Кукуштанского сельского поселения проектируемая территория расположена в границах следующих функциональных зон:

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

В соответствии с Генеральным планом Кукуштанского сельского поселения в границах проектируемой территории расположены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- Охранные зоны.

# 2.2. Анализ положений Правил землепользования и застройки

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения проектируемая территория расположена в границах следующих территориальных зон:

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1);

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов сельского значения, связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости.

Для зоны делового, общественного и коммерческого назначения Правилами землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения установлены следующие градостроительные регламенты:

Таблица 1 – Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором | Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| Кодовое обозначение | Наименование |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) |
| 3.2 | Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| 3.6 | Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов |
| 3.7 | Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) |
| 3.8 | Общественное управление | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации |
| 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра |
| 4.3 | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка |
| 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые |
| 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| 4.8 | Развлечения | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства |
| Условно разрешенные виды использования |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |
| 3.10.2 | Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса |
| 5.1 | Спорт | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей |
| 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |

Таблица 2 – Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Код вида использования | Наименование параметра | Значение параметра | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная площадь земельного участка: | не подлежат установлению |  |
| 2. | Минимальная площадь земельного участка: за исключением вида использования: | не подлежат установлению |  |
|  | 4.4 | Магазины | 400 | кв.м |
| 3. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: за исключением вида использования: | 3 | м |
|  | 2.7.1 | Объекты гаражного назначения | не подлежат установлению |  |
| 4. | Предельное количество этажей: | не подлежат установлению |  |
| 5. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: | 60 | % |

Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделяется для размещения и обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов с минимально разрешенным набором услуг повседневного пользования. Для зоны застройки индивидуальными жилыми домами Правилами землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения установлены следующие градостроительные регламенты:

Таблица 3 – Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором | Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| Кодовое обозначение | Наименование |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные виды разрешенного использования |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений. |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). |
| 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. |
| 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства |
| 13.1 | Ведение огородничества | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции. |
| 13.2 | Ведение садоводства | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений. |
| Условно разрешенные виды использования |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. |
| 3.2 | Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам |
| 3.6 | Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов |
| 3.7 | Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) |
| 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| 5.1 | Спорт | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |

Таблица 4 – Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Код вида использования | Наименование параметра | Значение параметра | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальная площадь земельного участка: за исключением видов использования | не подлежат установлению | кв. м |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 5000 |  |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 5000 | кв. м |
|  | 13.1 | Ведение огородничества | 2000 |  |
|  | 13.2 | Ведение садоводства | 2000 |  |
| 2. | Минимальная площадь земельного участка: за исключением видов использования: | не подлежат установлению |  |
|  | 2.1 2.2 | Для индивидуального жилищного строительства Для ведения личного подсобного хозяйства | 500 500 |  |
|  | 13.1 | Ведение огородничества | 300 | кв. м |
|  | 13.2 | Ведение садоводства | 300 |  |
| 3. | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: за исключением вида использования: | 3 | м |
|  | 2.7.1 | Объекты гаражного назначения | не подлежат установлению |  |
| 4. | Предельное количество этажей: | 3 | этаж |
| 5. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: за исключением вида использования: | 25 | % |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка | 50 | % |

# 2.3. Перечень ранее выполненных проектов планировки и проектов межевания территории, границы проектирования которых вошли в границы проектирования разрабатываемого проекта

В границах проектирования разрабатываемого проекта расположены границы территории, на которую ранее была утверждена документация по планировке:

- Проект планировки и проект межевания части территории Платошинского и Кукуштанского сельских поселений Пермского муниципального района Пермского края, с целью размещения линейного объекта – автомобильная дорога «Пермь – Екатеринбург» – Курашим, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального района от 10.03.2020 № 146.

# 2.4. Перечень существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства и их местоположение

В границах проектируемой территории расположены объекты капитального строительства жилого, общественно – делового назначения, указанные в таблице 5.

Таблица 5 – Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах проектируемой территории.

| № п/п | Объект капитального строительства | Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) | Адрес | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект общественно – делового назначения: магазин |  | с. Курашим, ул. Чурекова, 3 | 59:32:0860001:1272 |
| 2 | Двухквартирный жилой дом |  | с. Курашим, ул. Майская, 2 | 59:32:0860001:532, 59:32:0860001:531 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом |  | с. Курашим, ул. Майская, 2а | 59:32:0860001:7 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | 59:32:0860001:2839 | с. Курашим, ул. Майская | 59:32:0860001:1298 |
| 5 | Магазин |  | с. Курашим, ул. Чурекова, 1 | 59:32:0860001:6 |
| 6 | Магазин | 59:32:0860001:2344 | с. Курашим, ул. Чурекова, 1а | 59:32:0860001:1215 |

На территории проектирования расположены следующие линейные объекты:

- воздушный кабель связи на опорах;

- воздушная линия электропередач 0,4 кВ;

- наружные сети водоснабжения;

- самотечная канализация;

- наземные сети газоснабжения низкого давления;

- воздушные линии электропередач 10 кВ;

- наружные сети теплоснабжения с кадастровым номером 59:32:0860001:2872.

Проектом планировки не предусмотрен снос (перенос/переустройство) линейных объектов.

# 2.5. Перечень границ зон с особыми условиями использования территории и режим их использования

В границах проектируемой территории расположены зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

- охранная зона ВЛ-10 кВ ф. Курашим-1 от ПС «Курашим» (учетный номер 59.32.2.695, реестровый номер 59:32-6.114);

- охранная зона ЭСК «Горка», ВЛ-0,4 кВ от ТП-3382, ВЛ-0,4 кВ от ТП-6254 (учетный номер 59.32.2.550, реестровый номер 59:32-6.1148);

- охранная зона газопровода низкого давления в с. Курашим (учетный номер 59.32.2.361, реестровый номер 59:32-6.194).

Кроме того, на проектируемой территории расположены следующие зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых приведены в Таблице 6.

Таблица 6 – Перечень границ зон с особыми условиями использования территории.

| № п/п | Название зоны с особыми условиями использования территории | Наименование документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона тепловых сетей | Приказ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |

# 2.6. Перечень границ территорий объектов культурного наследия

В границах проектируемой территории объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, вновь выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют, в связи, с чем подготовка схемы границ территорий объектов культурного наследия не требуется.

# 3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

В границах проектируемой территории не предусмотрено размещение объектов регионального значения.

Территория проектирования не расположена в границах территории, для которой установлено комплексное развитие территории.

В границах проектируемой территории расположен объект местного значения Пермского муниципального района – автомобильная дорога общего пользования местного значения IV технической категории «Пермь – Екатеринбург» – Курашим (постановление администрации Пермского муниципального района от 20.12.2019 № 924 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального района»).

Мероприятия по данному линейному объекту предусмотрены Проектом планировки  и проектом межевания части территории Платошинского и Кукуштанского сельских поселений Пермского муниципального района Пермского края, с целью размещения линейного объекта – автомобильная дорога «Пермь – Екатеринбург» – Курашим, утвержденными постановлением администрации Пермского муниципального района от 1003.2020 № 146.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, занятые линейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов.

# 3.1. Элементы планировочной структуры

В соответствии с приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» в границах проектирования расположены следующие существующие элементы планировочной структуры, которые отображены в графической части проекта:

1 элемент планировочной структуры – квартал.

В границах проектируемой территории расположены:

- квартал общественной застройки, который включает в себя земельные участки с кадастровыми номерами: 59:32:0860001:1215, 59:32:0860001:1218, 59:32:0860001:1225, 59:32:0860001:1261, 59:32:0860001:6 и территории свободные от застройки;

части кварталов жилой  и общественной застройки, которые включают земельные участки с кадастровыми номерами: 59:32:0860001:7, 59:32:0860001:1298; 59:32:0860001:531, 59:32:0860001:532, 59:32:0860001:1272, 59:32:0860001:2886 и территории свободные от застройки.

2 элемент планировочной структуры – улично – дорожная сеть.

В границах данной зоны расположены существующие объекты улично – дорожной сети: автомобильная дорога IV технической категории – «Пермь – Екатеринбург» – Курашим (улица Чурекова), местная улица Юбилейная, местные улицы без названия.

# 3.2. Установление границ территории общего пользования

В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ границами территорий общего пользования являются красные линии.

Красные линии установлены с учетом существующих земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации», а также с учетом рельефа проектируемой территории, ранее установленных красных линий и норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717.

Параметры планируемого развития улично – дорожной сети установлены в соответствии с нормативными показателями, предусмотренными СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» – Курашим параметры данным проектом не устанавливаются, в связи с тем, что установлены ранее документацией по планировке территории, утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 10.03.2020 № 146.

Таблица 7 – Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

| Название | Категория | Ширина профиля в красных линиях, м | Количество полос | Ширина полосы движения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога «Пермь – Екатеринбург» – Курашим ул. Чурекова | Параметры и характеристики установлены документацией по планировке территории, утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 10.03.220 № 146 |
| ул. Юбилейная | Местная улица | 9-28 | 2 | 3,0 |
| Местная улица без названия | Местная улица | 9-15 | 2 | 3,0 |

Ширина профиля объектов улично – дорожной сети в красных линиях определена в зависимости от категории и состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов.

# 4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Проектными решениями выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

Таблица 8 – Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона планируемого размещения линейных объектов | 7405 |

В границах зоны планируемого размещения линейных объектов расположена существующая улично – дорожная  сеть, объекты инженерной инфраструктуры.

Границы зоны планируемого размещения линейных объектов установлены с учетом:

- границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

- существующих и устанавливаемых красных линий;

- границ зон с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

- границ зон с особыми условиями использования территории, подлежащих установлению в соответствии с действующим законодательством от инженерных сетей, расположенных на территории проектирования;

- существующей ситуации, физико – географических условий проектируемой территории.

# 5. Варианты планировочных и объемно – пространственных решений застройки территории

Основной задачей создания объемно – пространственных решений территории проектирования является четко выраженное дифференцированное архитектурно – планировочное деление территории.

Планировочная организация проектируемой территории основана на идее максимального использования пригодной для строительства территории. При этом главной задачей является формирование полноценной общественно – деловой зоны с объектами обслуживания жителей.

Планировочная структура застройки проектируемой территории опирается на общую идею планировочной структуры прилегающей территории.

Учитывая застройку существующих территории и градостроительную ситуацию, проектом предлагается сформировать планировочную структуру застройки в границах проектирования с учетом общих положений Генерального плана Кукуштанского сельского поселения.

Основой планировочной структуры служит сеть существующих улиц, наличие в непосредственной близости остановочного пункта общественного транспорта, жилой застройки.

При принятии проектных решений было рассмотрено два варианта планировочных и объемно – пространственных решений.

Первый вариант не удовлетворяет требованиям земельного законодательства, поскольку не исключал чересполосицу.

Вариант планировочного решения № 1

Второй вариант предусматривает изменение конфигурации земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, путем перераспределения с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, что  полностью исключает чересполосицу.

Предлагаемый проектом планировки второй вариант планировочного и объемно – пространственного решения застройки данной территории является наиболее целесообразным, поскольку подготовлен с учетом природных и градостроительных условий, сведений о границах земельных участков, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Вариант планировочного решения № 2

# 6. Обоснование очередности планируемого развития территории

Проектом планировки предусмотрено развитие территории в две очереди. Первая очередь состоит из двух этапов, вторая – из одного.

В первую очередь необходимо провести кадастровые работы, а именно произвести процедуру перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:32:0860001:1215 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в целях обеспечения баланса территории и соблюдения нормативных параметров застройки, а также уточнения границ территорий общего пользования.

Также первая очередь предусматривает проведение работ по изменению вида разрешенного использования земельного участка на вид разрешенного использования «Магазины», который относится к основным видам разрешенного использования территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О-1) Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения.

Во вторую очередь будет осуществляться благоустройство территории.

Очередность мероприятий по освоению территории, предусмотренная проектом планировки территории, обусловлена требованиями законодательства и необходимостью проведения подготовительных работ для приведения в соответствие характеристик земельного участка.

# 7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 740/пр установлены случаи, когда требуется подготовка схемы вертикальной планировки территории, инженерной защиты территории.

Данным проектом схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не предусматривается по следующим основаниям:

- проектируемая территория не расположена в районах развития опасных геологических и инженерно – геологических процессов;

- проект планировки не предусматривает проектных предложений по размещению объектов капитального строительства, автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, элементов улично – дорожной сети на территории с рельефом, имеющим уклон более 8 процентов;

- проект планировки не предусматривает проектных предложений по размещению автомобильных дорог общего пользования,  проездов,  железнодорожных  линий,  элементов  улично – дорожной сети на  территории  с  рельефом, имеющим уклон равный 8 и менее процентов (уклон проектируемой территории менее 1 процента, работы будут проводиться в условиях существующего рельефа без его изменения).

# 8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Рассматриваемая в проекте территория относится к общественной зоне, на которой отсутствуют промышленные предприятия. Территория не сейсмоопасна, карсты и провалы отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный характер.

Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать:

- сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку;

- ливневые осадки, приводящие   к   затоплению   территорий;

- метели   со   снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой;

- град, оказывающий ударную динамическую нагрузку;

- сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций;

- грозы с электрическими разрядами.

Техногенными источниками возможных чрезвычайных ситуаций являются:

- пожары;

- аварии на газовых сетях;

- аварии на электроэнергетических сетях;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- транспортные аварии.

Существующая уличная сеть предусматривает возможность проезда пожарных машин к строениям. Ширина всех проездов соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и равна не менее 6 м.

Во избежание аварий на коммунальных сетях, в т.ч. газовых, канализационных, тепловых, водопроводных, электрических,  все земляные работы вблизи сетей следует осуществлять с разрешения эксплуатирующей организации. Газовое оборудование необходимо систематически проверять на исправность также соответствующими службами. Для эффективной и бесперебойной работы по обеспечению водой создаются резервные источники водоснабжения и аварийные запасы воды. Для предупреждения прекращения подачи электроэнергии необходимо создание резервных источников независимых друг от друга. На канализационных и тепловых сетях необходимо проводить профилактические ремонтные действия.

# 9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

# 9.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Состояние атмосферы рассматриваемой территории определяют автомобильные выбросы внутри жилого образования

Автомобильные выбросы представляют собой смесь загрязняющих веществ. Большая часть этих выбросов остается в атмосфере, а меньшая часть откладывается в почвах, растительном покрове и может выноситься и эмигрировать в гидросеть.

Учитывая суточную интенсивность движения автомобилей улицам, рекомендуется применение улучшенного дорожного покрытия, а также качественное озеленение территории: посадка деревьев и кустарников вдоль дорог.

# 9.2. Мероприятия по охране почв и недр

Источником загрязнения почв проектируемой территории являются бытовые отходы, мусор, загрязнения от автотранспорта.

Автомобильные дороги оказывают негативное влияние на все компоненты окружающей среды, включая почву.

С целью предотвращения загрязнения почвенного покрова, проектом предлагается:

- организация сбора и удаления бытовых отходов;

- обеспечение сбора загрязненного поверхностного стока;

- защитное озеленение полос вдоль автомобильной дороги.

Мероприятия по охране почв призваны ограничивать поступление вредных веществ, содержать землю в состоянии самоочищения и естественного возобновления.

# 9.3. Мероприятия по охране природных и питьевых вод от загрязнения и истощения

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются:

- неочищенные или недостаточно очищенные бытовые сточные воды;

- поверхностный сток с жилых территорий;

- загрязненные дренажные воды;

- осадки, выпадающие на поверхность водных объектов и содержащие пыль и загрязняющие вещества от промышленных выбросов;

- транспортные магистрали;

- свалки коммунальных и бытовых отходов.

К мероприятиям по предотвращению загрязнения подземных вод относят:

- тщательное выполнение работ при строительстве водонесущих коммуникаций предприятия;

- отвод загрязненного поверхностного стока с территории в специальные накопители или очистные сооружения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- устройство пристенных или пластовых дренажей при строительстве зданий и сооружений с отводом дренажных вод в гидрографическую сеть или на очистные сооружения;

- организацию зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод;

- организацию регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения.

# Приложение 1 Распоряжение управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района от 05.03.2020 № 25

# Приложение 2 Постановление администрации Пермского муниципального района от 25.05.2020 № 295

# Приложение 3 Письмо администрации Кукуштанского сельского поселения от 16.07.2020 № СЭД-299-10-06-02-09-129 «О направлении информации»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ШИНКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

СВИДЕТЕЛЬСТВО сер. 59 № 003417045 от 27.01.2006

СВИДЕТЕЛЬСТВО № СРО-П-188-24072013 от 22.04.2015

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том I | Проект планировки территории. Основная часть. |
| --- | --- |
| 1.1. | Текстовая часть |
| 1.2. | Графическая часть |
| Том II | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. |
| 2.1. | Текстовая часть |
| 2.2. | Графическая часть |
| Том III | Проект межевания территории. Основная часть. |
| 3.1. | Текстовая часть |
| 3.2. | Графическая часть |
| Том IV | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. |
| 4.1. | Графическая часть |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель разработки проекта	4

2. Обоснование принятых решений	4

3. Ведомости координат поворотных точек образуемых земельных участков	9

4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания	12

5. Сведения о существующих земельных участках	13

# 1. Цель разработки проекта

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

# 2. Обоснование принятых решений

Основные сведения и характеристики проектируемой территории приведены в Разделе 1 Материалов по обоснованию проекта планировки.

Принятыми проектными решения предусмотрено образование трех земельных участков (сведения о которых отображены в Таблице 1):

- ЗУ № 1 образован путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:32:0860001:1215 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса РФ. Вид разрешенного использования – Магазины (код 4.4), установлен в соответствии с перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных градостроительным регламентом территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О – 1) Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355. Площадь – 1659 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных участков, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О – 1) Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355. Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования (на участке размещается объект капитального строительства общественного назначения).

Образование земельного участка в границах, предусмотренных данным проектом, проводится в целях организации территории, необходимой для обслуживания здания. Площадь исходного земельного участка увеличивается на 449 кв.м. Конфигурация дополнительного участка не позволяет его использовать как самостоятельный участок.

- ЗУ № 2 образован путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:32:0860001:1272 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса РФ. Вид разрешенного использования – Магазины (код 4.4), установлен в соответствии с перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных градостроительным регламентом территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О – 1) Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355. Площадь – 1177 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных участков, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О – 1) Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355. Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования (на участке размещается объект капитального строительства общественного назначения).

Образование земельного участка в границах, предусмотренных данным проектом, проводится в целях исключения чересполосицы, а также приведения границ к фактическому использованию. Площадь исходного земельного участка увеличивается на 148 кв.м. Поскольку данная площадь не соответствует (меньше) минимальной площади земельного участка, установленной градостроительным регламентом территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О – 1) Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355, самостоятельный участок не может быть образован.

- ЗУ № 3 образован путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 59:32:0860001:1218 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса РФ. Вид разрешенного использования – Магазины (код 4.4), установлен в соответствии с перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных градостроительным регламентом территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О – 1) Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355. Площадь – 1219 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных участков, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О – 1) Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355. Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования (на участке размещается объект капитального строительства общественного назначения).

Образование земельного участка в границах, предусмотренных данным проектом, проводится в целях исключения чересполосицы, а также приведения границ к фактическому использованию. Площадь исходного земельного участка увеличивается на 219 кв.м. Поскольку данная площадь не соответствует (меньше) минимальной площади земельного участка, установленной градостроительным регламентом территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О – 1) Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355, самостоятельный участок не может быть образован.

Образование иных земельных участков данным проектом не предусматривается, поскольку в соответствии с письмом администрации Кукуштанского сельского поселения от 16.07.2020 № СЭД-29-10-06-02-09-129 данные земли относятся к территориям общего пользования.

Таблица 1 – Перечень и сведения об образуемых земельных участках

| № на чертеже | Адрес земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь исходного земельного участка, кв. м | Площадь земельного участка по проекту, кв. м | Отнесение к территориям общего пользования | Способ образования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Чурекова, дом 1-а | Земли населенных пунктов | 4.4 Магазины | 1210 | 1659 | - | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 59:32:0860001:1215 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности | - |
| 2 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Чурекова, дом 3 | Земли населенных пунктов | 4.4 Магазины | 1029 | 1180 | - | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 59:32:0860001:1272 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности | - |
| 3 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Чурекова, дом 1-а | Земли населенных пунктов | 4.4 Магазины | 1000 | 1219 | - | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 59:32:0860001:1272 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности | - |

Проектом не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предусмотрено резервирование или изъятие для муниципальных нужд, также не предусмотрено образование лесных участков.

Линии отступа от красных линий установлены на расстоянии 3 метра от границ участка в соответствии с установленными параметрами, предусмотренными  градостроительным регламентом территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» (О – 1) Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 25.12.2018 № 355.

# 3. Ведомости координат поворотных точек образуемых земельных участков

Таблица 2 – Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка № 1

| № точки | Y | X |
| --- | --- | --- |
| Земельный участок № 1 |
| 1 | 2 253 375,87 | 477 919,99 |
| 2 | 2 253 373,35 | 477 925,89 |
| 3 | 2 253 371,61 | 477 932,03 |
| 4 | 2 253 369,99 | 477 931,55 |
| 5 | 2 253 362,23 | 477 957,89 |
| 6 | 2 253 359,13 | 477 970,81 |
| 7 | 2 253 370,58 | 477 974,28 |
| 8 | 2 253 371,74 | 477 970,45 |
| 9 | 2 253 373,82 | 477 963,61 |
| 10 | 2 253 376,85 | 477 953,76 |
| 11 | 2 253 386,30 | 477 956,48 |
| 12 | 2 253 386,77 | 477 954,63 |
| 13 | 2 253 389,71 | 477 955,37 |
| 14 | 2 253 390,19 | 477 953,35 |
| 15 | 2 253 388,89 | 477 953,02 |
| 16 | 2 253 388,95 | 477 952,76 |
| 17 | 2 253 387,42 | 477 952,35 |
| 18 | 2 253 387,80 | 477 950,94 |
| 19 | 2 253 388,39 | 477 951,10 |
| 20 | 2 253 390,05 | 477 944,86 |
| 21 | 2 253 391,30 | 477 940,71 |
| 22 | 2 253 394,35 | 477 941,66 |
| 23 | 2 253 394,53 | 477 941,01 |
| 24 | 2 253 400,30 | 477 942,66 |
| 25 | 2 253 399,63 | 477 945,09 |
| 26 | 2 253 401,25 | 477 945,50 |
| 27 | 2 253 400,33 | 477 949,09 |
| 28 | 2 253 404,77 | 477 950,34 |
| 29 | 2 253 403,94 | 477 953,16 |
| 30 | 2 253 410,19 | 477 955,07 |
| 31 | 2 253 417,91 | 477 956,97 |
| 32 | 2 253 420,51 | 477 949,00 |
| 33 | 2 253 424,85 | 477 933,96 |
| 34 | 2 253 425,17 | 477 932,83 |
| 35 | 2 253 413,40 | 477 929,54 |
| 36 | 2 253 398,88 | 477 925,50 |

Таблица 3 – Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка № 2

| № точки | Y | X |
| --- | --- | --- |
| Земельный участок № 2 |
| 37 | 2 253 318,78 | 477 965,63 |
| 38 | 2 253 324,73 | 477 967,28 |
| 39 | 2 253 325,78 | 477 963,14 |
| 40 | 2 253 346,06 | 477 968,88 |
| 41 | 2 253 346,74 | 477 966,12 |
| 42 | 2 253 356,15 | 477 927,67 |
| 43 | 2 253 333,37 | 477 921,63 |
| 44 | 2 253 328,36 | 477 919,39 |
| 45 | 2 253 327,54 | 477 930,77 |
| 46 | 2 253 325,04 | 477 942,78 |
| 47 | 2 253 324,04 | 477 945,02 |
| 48 | 2 253 322,75 | 477 951,63 |
| 49 | 2 253 320,25 | 477 958,98 |

Таблица 4 – Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка № 3

| № точки | Y | X |
| --- | --- | --- |
| Земельный участок № 3 |
| 7 | 2 253 370,58 | 477 974,28 |
| 8 | 2 253 371,74 | 477 970,45 |
| 9 | 2 253 373,82 | 477 963,61 |
| 10 | 2 253 376,85 | 477 953,76 |
| 11 | 2 253 386,30 | 477 956,48 |
| 12 | 2 253 386,77 | 477 954,63 |
| 13 | 2 253 389,71 | 477 955,37 |
| 14 | 2 253 390,19 | 477 953,35 |
| 15 | 2 253 388,89 | 477 953,02 |
| 16 | 2 253 388,95 | 477 952,76 |
| 17 | 2 253 387,42 | 477 952,35 |
| 18 | 2 253 387,80 | 477 950,94 |
| 19 | 2 253 388,39 | 477 951,10 |
| 20 | 2 253 390,05 | 477 944,86 |
| 21 | 2 253 391,30 | 477 940,71 |
| 22 | 2 253 394,35 | 477 941,66 |
| 23 | 2 253 394,53 | 477 941,01 |
| 24 | 2 253 400,30 | 477 942,66 |
| 25 | 2 253 399,63 | 477 945,09 |
| 26 | 2 253 401,25 | 477 945,50 |
| 27 | 2 253 400,33 | 477 949,09 |
| 28 | 2 253 404,77 | 477 950,34 |
| 29 | 2 253 403,94 | 477 953,16 |
| 30 | 2 253 410,19 | 477 955,07 |
| 31 | 2 253 417,91 | 477 956,97 |
| 51 | 2 253 412,35 | 477 975,24 |
| 50 | 2 253 409,09 | 477 985,94 |

# 4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

В границах проектирования разрабатываемого проекта межевания расположены границы территории, на которую ранее была подготовлена документация по планировке:

Проект планировки и проект межевания части территории Платошинского и Кукуштанского сельских поселений Пермского муниципального района Пермского края, с целью размещения линейного объекта – автомобильная дорога «Пермь – Екатеринбург» – Курашим, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального района от 10.03.2020 № 146.

Таблица 5 – Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания части территории Платошинского и Кукуштанского сельских поселений Пермского муниципального района Пермского края, с целью размещения линейного объекта – автомобильная дорога «Пермь – Екатеринбург» – Курашим

| № | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 253 286,22 | 477 985,87 |
| 2 | 2 253 439,26 | 478 026,44 |
| 3 | 2 253 454,03 | 478 028,05 |
| 4 | 2 253 464,65 | 478 028,17 |
| 5 | 2 253 468,46 | 478 027,99 |
| 6 | 2 253 470,14 | 478 031,62 |
| 7 | 2 253 483,01 | 478 031,51 |
| 8 | 2 253 477,09 | 478 017,73 |
| 9 | 2 253 476,13 | 477 997,18 |
| 10 | 2 253 475,68 | 477 987,61 |
| 11 | 2 253 463,95 | 477 988,16 |
| 12 | 2 253 456,43 | 477 988,07 |
| 13 | 2 253 446,59 | 477 987,00 |
| 14 | 2 253 360,68 | 477 964,23 |
| 15 | 2 253 362,23 | 477 957,89 |
| 16 | 2 253 349,62 | 477 954,34 |
| 17 | 2 253 348,02 | 477 960,87 |
| 18 | 2 253 296,55 | 477 947,23 |

# 5. Сведения о существующих земельных участках

Таблица 6 – Перечень существующих земельных участков, в отношении которых подготовлена документация по планировке территории

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м | Категория земель | Вид разрешенного использования | Форма собственности | Правообладатель земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59:32:0860001:1215 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Чурекова, дом 1-а | 1210 | Земли населенных пунктов | Под общественную застройку | Частная собственность | Бусовикова Галина Алексеевна |
| 2 | 59:32:0860001:1272 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Чурекова, дом 3 | 1029 | Земли населенных пунктов | Под общественную застройку (магазин) | Частная собственность | Даноян Витя Вемирович |
| 3 | 59:32:0860001:1218 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Чурекова, дом 1-а | 1000 | Земли населенных пунктов | Под общественную застройку | Частная собственность | Минина Лариса Александровна |

# Text boxes

СЭД-2020-299-01-01-05.С-220

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории с. Курашим

Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района

Пермского края в районе

ул. Чурекова, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:1215

04.12.2020

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ШИНКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

СВИДЕТЕЛЬСТВО сер. 59 № 003417045 от 27.01.2006

Проект планировки и проект межевания части территории

с. Курашим Кукуштанского сельского поселения

Пермского муниципального района Пермского края

в районе ул. Чурекова, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:1215

Проект планировки территории

Основная часть

шифр ППТ-09/2020

РАЗРАБОТАН:                                                                                                       ИП И.Б. ШИНКОВ

УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации Пермского муниципального района

от_______________ № __________

2020

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ШИНКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

СВИДЕТЕЛЬСТВО сер. 59 № 003417045 от 27.01.2006

Проект планировки и проект межевания части территории

с. Курашим Кукуштанского сельского поселения

Пермского муниципального района Пермского края

в районе ул. Чурекова, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:1215

Проект планировки территории

Материалы по обоснованию

шифр ППТ-09/2020

РАЗРАБОТАН:                                                                                                       ИП И.Б. ШИНКОВ

2020

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ШИНКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

СВИДЕТЕЛЬСТВО сер. 59 № 003417045 от 27.01.2006

УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации        Пермского муниципального района

от_______________ № __________

Проект планировки и проект межевания части территории

с. Курашим Кукуштанского сельского поселения

Пермского муниципального района Пермского края

в районе ул. Чурекова, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:1215

Проект межевания территории

шифр ПМТ-09/2020

РАЗРАБОТАН:                                                                                                       ИП И.Б. ШИНКОВ

2020