В соответствии с п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 15 ст. 45, п. 2 ч. 5.1, ч.ч. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», заявлением председателя СНТ «Дубрава» от 07.12.2020 № 3112,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить проект планировки территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ «ДУБРАВА», с шифром 18-2020-ППТ, являющийся приложением 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ «ДУБРАВА», с шифром 18-2020-ПМТ, являющийся приложением 2 к настоящему постановлению.

- Управлению архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления направить проект планировки и проект межевания территории главе Лобановского сельского поселения.

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Проект планировки и проект межевания территории разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района, главного архитектора.

И.п. главы муниципального района                                                  В.П. Ваганов

Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерно-технический центр

«ГОРИЗОНТ»

614000, г. Пермь, ул. Революции, д.18, оф.1, Тел.8-342-28-66-100

e-mail: itс-gorizont@yandex.ru

ОКПО 69893508, ОГРН 1115902001930, ИНН/КПП 5902873122/590201001

Приложение 1

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от   23.12.2020    №  СЭД-2020-299-01-01-05.С-257

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ "ДУБРАВА"

Проект планировки территории

Основная часть

Том 1

18-2020-ППТ

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерно-технический центр

«ГОРИЗОНТ»

614000, г. Пермь, ул. Революции, д.18, оф.1, Тел.8-342-28-66-100

e-mail: itс-gorizont@yandex.ru

ОКПО 69893508, ОГРН 1115902001930, ИНН/КПП 5902873122/590201001

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ "ДУБРАВА"

Проект планировки территории

Основная часть

Том 1

18-2020-ППТ

Директор	  	    		               	                               О.В. Косачев

2020

Состав проекта планировки и проекта межевания территории:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |
| Том 1. Основная часть |
| 1 | Том 1. Текстовая часть |
| 2 | Чертеж планировки территории. М 1:1000 |
| Том 2. Материалы по обоснованию |
| 1 | Том 2. Текстовая часть |
| 2 | Фрагмент карты планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры. М 1:15000 |
| 3 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети. М 1:1000 |
| 4 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:1000 |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
| Том 3. Основная часть |
| 1 | Том 3. Текстовая часть |
| 2 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 |
| Том 4. Материалы по обоснованию |
| 1 | Том 4. Текстовая часть |
| 2 | Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. М 1:1000 |

Оглавление. Том 1. Основная часть. Текстовая часть.

| 1.Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Положения о характеристиках планируемого развития территории | 5 |
| 1.2 Положения о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом) | 8 |
| 1.3 Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого назначения | 9 |
| 1.4 Положения о характеристиках объектов капитального строительства общественно-делового назначения | 9 |
| 1.5 Положения о характеристиках объектов капитального строительства производственного и иного назначения | 14 |
| 1.6 Положения о характеристиках объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры | 15 |
| 1.6.1 Положения о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры | 15 |
| 1.6.2 Положения о характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры | 16 |
| 1.6.3 Положения о характеристиках объектов социальной инфраструктуры | 19 |
| 1.6.4 Положения о характеристиках объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры | 19 |
| 2. Положения о размещении зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения | 20 |
| 3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры | 20 |

## Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента

## планировочной структуры

### 1.1 Положения о характеристиках планируемого развития территории

Проектом планировки территории предусмотрено выделение элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории для последующего образования в составе проекта межевания территории земельных участков под объектами капитального строительства различного функционального назначения.

Проектом планировки территории предусмотрено развитие территории проектирования в направлении ведения гражданами садоводства по следующим основаниям:

- территория проектирования имеет выгодное местоположение в связи с нахождением его в с.Лобаново, что позволит задействовать существующие ресурсы данного населенного пункта;

- территория проектирования имеет высокую транспортную доступность, в связи с размещением её вблизи автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей твердое покрытие. Кроме того, по данной автомобильной дороге организовано движение общественного пассажирского транспорта с остановочными пунктами. Также с автомобильной дороги предусмотрены съезды на территории планируемого садоводческого товарищества;

- по окраине территории проектирования проходит линия электропередачи 10 кВ, что позволит обеспечить территорию проектирования электричеством;

- в границах проектирования отсутствуют перепады высот рельефа, препятствующие размещению территории садоводческого товарищества;

- в границах проектирования отсутствуют границы зон с особыми условиями использования территорий, не позволяющие размещать садоводческие товарищества, предусмотренные п. 4.3 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения».

Таким образом, размещение на территории проектирования садоводческого товарищества является обоснованным и целесообразным в связи с обеспечением территории всеми необходимыми ресурсами жизнеобеспечения.

Положения о характеристиках планируемого развития территории определены с учетом перспективных границ функциональных и территориальных зон.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» в границах проектирования выделены следующие элементы планировочной структуры:

-территория садоводческого или огороднического некоммерческого объединения граждан (на чертеже планировки территории № 1);

Элемент планировочной структуры № 1 является планируемым, в связи с размещением нового садоводческого некоммерческого товарищества в границах проектирования.

В границах элемента планировочной структуры «территория садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан» (№ 1), согласно п. 5.4 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» выделены следующие элементы планировочной структуры:

- кварталы (на чертеже планировки территории № 1.1) – садовые земельные участки садоводческого некоммерческого товарищества;

- улично-дорожная сеть (на чертеже планировки территории № 1.2) – земельные участки общего назначения садоводческого некоммерческого товарищества;

- территория общего пользования, за исключением улично-дорожной сети (на чертеже планировки территории № 1.3) - земельные участки общего назначения садоводческого некоммерческого товарищества.

Элементы планировочной структуры № 1.1-1.3 являются планируемыми.

Перечень элементов планировочной структуры

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Номер на чертеже планировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория садоводческого или огороднического некоммерческого объединения граждан | 7,7 | 1 |
| 2 | Кварталы | 5,7 | 1.1 |
| 3 | Территория общего пользования, за исключением улично-дорожной сети | 0,3 | 1.2 |
| 4 | Улично-дорожная сеть | 1,7 | 1.3 |

Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Номер элемента планировочной структуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона планируемого размещения садовых (жилых) домов | 5,7 | 1.1 |
| 2 | Зона планируемого размещения объектов общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества | 0,04 | 1.2 |
| 3 | Зона планируемого размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур садоводческого некоммерческого товарищества | 1,7 | 1.3 |

В границах проектирования не устанавливаются линии отступа от красных линий в связи с отсутствием красных линий в границах садоводческого товарищества.

### 1.2 Положения о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

В соответствии с картой градостроительного зонирования правил землепользования и застройки муниципального образования «Лобановское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 27.09.2018 № 337 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района» (в редакции решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 28.05.2020 № 55), территория проектирования расположена в зоне сельскохозяйственного использования - СХ-2 Зона садоводческих или огороднических земельных участков.

Положения о плотности и параметрах застройки территории определены в соответствии с территориальной зоной СХ-2.

Плотность и параметры застройки территории в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

Таблица 3

| № | Показатель | Предельное количество этажей, этаж | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % | Минимальная площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь земельного участка, - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | по ПЗЗ | 3 | 3 | 40 | 200 | не подлежит установлению |
| 2 | по проекту | не более 3 | 3 | не более 40 | - | - |

### 1.3 Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого назначения

Зона планируемого размещения садовых (жилых) домов предусматривает размещение в границах индивидуальных участков садового или жилого дома в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства, установленными в разделе 1.2 данного документа.

В составе проекта межевания территории образовано 18 земельных участков для размещения садовых или жилых домов.

### 1.4 Положения о характеристиках объектов капитального строительства общественно-делового назначения

К объектам общего пользования относятся земли, занятые пожарными водоемами и площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). В соответствии с таблицей 5.1 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» в садоводческом некоммерческом товариществе предусматривается размещение обязательных объектов общего пользования (расчет представлен в таблице 4):

- сторожка с помещением правления;

- здания и сооружения для хранения средств пожаротушения;

- площадка для контейнеров твердых коммунальных отходов,

и дополнительных объектов общего пользования (расчет представлен в таблице 5):

- детская игровая площадка;

- универсальная спортивная площадка;

-площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводства;

- медпункт;

- объекты досугового назначения.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение правления садоводческого некоммерческого товарищества при въезде.

Размещение предприятия торговли проектом планировки территории не предусматривается в связи с тем, что территория садоводческого некоммерческого товарищества расположена в границах населенного пункта с.Лобаново, где имеются объекты торговли. Размещение объекта торговли в границах проектирования является нецелесообразным.

Размещение медпункта проектом планировки территории не предусматривается в связи с тем, что территория садоводческого некоммерческого товарищества расположена в границах населенного пункта с.Лобаново, где имеются поликлиника, Пермская центральная районная больница. Размещение медпункта в границах проектирования является нецелесообразным.

Размещение детской игровой площадки, универсальной спортивной площадки проектом планировки территории не предусматриваются в связи с тем, что территория садоводческого некоммерческого товарищества расположена в границах населенного пункта с.Лобаново, где имеются детские площадки, открытые спортивные площадки. Размещение детской игровой площадки, универсальной спортивной площадки в границах проектирования является нецелесообразным.

Перечень обязательных объектов общего пользования, размещаемых на территории садоводческого некоммерческого товарищества

Таблица 4

| № | Объект | Удельные показатели земельных участков, кв. мна 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объединений с числом участков от 51 до 100 | Размеры земельных участков, по расчету, кв.м | Размеры земельных участков, по проекту, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сторожка с правлением объединения | 1,0-0,7 | 18-12,6 | 119 |
| 2 | Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,5 | 9 | 16, 32 |
| 3 | Площадка для контейнеров твердых коммунальных отходов | 0,13 | 2,3 | 42 |

Перечень дополнительных объектов общего пользования, размещаемых на территории садоводческого некоммерческого товарищества

Таблица 5

| № | Объект | Удельные размеры земельных участков, кв. мна 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объединений с числом участков от 51 до 100 | Размеры земельных участков по расчету, кв. м | Размеры земельных участков по проекту, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводства | 0,9 | 16,2 | 129 |

В соответствии с п. 5.10 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», на территории ведения садоводства и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Органические отходы должны утилизироваться на садовых земельных участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на земельных участках общего назначения должны быть предусмотрены площадки для установки контейнеров твердых коммунальных отходов. Площадки должны быть огорожены с трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 м и не более 500 м от границ участков. Расчет площади земельного участка под площадку для сбора ТКО представлен таблице 4. В проекте планировки территории учтен санитарный разрыв до границ садовых участков (не менее 20 м). В границах санитарного разрыва от площадки для мусоросборников расположены земельные участки, образуемые под объекты общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества. В соответствии с санитарными нормами размещение данных объектов допускается в границах санитарных разрывов. Проектом планировки территории предусмотрено размещение одной площадки для сбора ТКО.

В границах проектирования отсутствует централизованное водоснабжение. В соответствии с п. 5.8 СП53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», для обеспечения пожаротушения, исходя из конфигурации участков проектирования проектом планировки территории, предусмотрено размещение 1 резервуара на въезде на территорию ведения гражданами садоводства и 1 водоема в восточной части, исходя из требований радиуса обслуживания автонасосов – 200 м, определенных п. 10.4 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», размещаемых около противопожарных резервуаров.

В соответствии с п. 10.3 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. При этом согласно п.5.8 СП 53.13330.2019 при числе участков до 300 – объем резервуаров/водоемов может составлять от 25 до 60 куб.м. Проектом планировки территории предусмотрено, что при въезде на территорию будет расположен пожарный резервуар объемом 15 куб.м (что составляет более 50% от минимального объема по СП 53.13330.2019),  и в восточной части будет находиться пожарный водоем объемом 50 куб.м.  Данный водоём обусловлен сильной изрезанностью рельефа местности. Проектом планировки территории предусмотрен общий объём резервуаров/водоёмов 65 куб. м в соответствии с 5.8 СП53.13330.2019.

При каждом резервуаре предусмотрена организация площадки с твердым покрытием размерами 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года, согласно п. 10.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Забор воды из резервуаров предусмотрен с помощью насосов. Подъезд к резервуарам предусмотрен не менее, чем для двух пожарных автомобилей.

Объекты наружного противопожарного водоснабжения

Таблица 6

| № на чертеже | Объект | Параметр | Площадь земельного участка по проекту, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| №1 | пожарный резервуар | объем резервуара - 15 куб.м | 94 |
|  | автонасос | общая площадь здания не менее 10 кв. м. | 16 |
|  | площадка для установки пожарных автомобилей | 12 х 12 м | входит в удс садоводческого товарищества |
| №2 | пожарный водоём | объем резервуара - 50 куб.м | 2012 |
|  | автонасос | общая площадь здания не менее 10 кв. м. | 32 |
|  | площадка для установки пожарных автомобилей | 12 х 12 м | входит в удс садоводческого товарищества |

### 1.5 Положения о характеристиках объектов капитального строительства производственного и иного назначения

В границах проектирования отсутствуют объекты производственного и иного назначения.

Проектом планировки территории не предусмотрено размещение новых объектов капитального строительства, а также реконструкция объектов капитального строительства производственного и иного назначения, в связи с чем отсутствует необходимость в определении характеристик вышеуказанных объектов.

### 1.6 Положения о характеристиках объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной

### структуры

### 1.6.1 Положения о характеристиках объектов транспортной

### инфраструктуры

Территория проектирования обеспечена связью с подъездной дорогой с асфальтовым покрытием общего пользования ул.Новая с.Лобаново, которая примыкает к автомобильной дороге общего пользования местного значения  IV технической категории "Лобаново-Насадка".

На территорию СНТ предусмотрен один въезд, согласно п 5.3 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», в связи с тем, что количество образуемых земельных участков не превышает 50.

Организация нового съезда не повлечет изменение существующих красных линий.

Съезд с автомобильной дороги предусмотрен на основную улицу садоводческого товарищества, соединяющую въезды, расположенные на каждом участке территории проектирования.

К основным улицам садоводческого товарищества примыкают второстепенные улицы, обеспечивающие доступ к каждому земельному участку.

Параметры улиц приняты в соответствии с п. 5.7 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения».

Параметры улично-дорожной сети садоводческого некоммерческого

товарищества

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Ширина профиля, м | Число полос движения транспорта | Ширина полосы движения транспорта, м | Ширина пешеходной части, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные улицы | 15 | 2 | 4 | 2 с обеих сторон проезжей части |
| 2 | Второстепенные улицы | 9 | 2 | 3,5 | 1 с обеих сторон проезжей части |

### 1.6.2 Положения о характеристиках объектов коммунальной

### инфраструктуры

Электроснабжение

Электроснабжение будет производиться путем подключения к существующим сетям электроснабжения, расположенным вблизи границ территории проектирования (10 кВ) в соответствии с техническими условиями, выданными эксплуатирующей организацией.

В настоящее время отсутствует возможность определения точного местоположения трансформаторных пунктов, посредством которых будет производиться электроснабжение. При получении точки подключения, необходимо соблюсти требования постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «Опорядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в части определения охранной зоны трансформаторного пункта 10/0,4 кВ (10 м), разместив ТП с его охранной зоной без наложения на садоводческие земельные участки.

На чертеже «Чертеж планировки территории» определено примерное местоположение ТП с охранной зоной, в составе проекта межевания территории земельный участок под ТП не образован для возможного уточнения местоположения ТП.

Линии электропередачи проектом планировки территории не предусмотрены к отображению в связи с отсутствием требований. После получения условий на технологическое присоединение, строительство линий электропередачи необходимо производить в границах элемента планировочной структуры № 1.2 без наложения и пересечения с садоводческими земельными участками.

В соответствии с п. 8.15 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» вдоль проездов территории садоводческого некоммерческого товарищества предусмотрено наружное освещение, управление которым осуществляется из сторожки с правлением садоводческого некоммерческого товарищества и сторожки.

Газоснабжение

В соответствии с п. 8.10 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», газоснабжение будет осуществляться от газобаллонных установок сжиженного газа.

Водоснабжение

Проектом планировки территории предусмотрено размещение одного источника питьевого водоснабжения (скважин) с организацией 1 пояса зоны санитарной охраны, радиусом 30 м вокруг источника, согласно п. 8.2 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения». Данный источник предусмотрен, как резервный источник водоснабжения.

Обеспечение территории садоводческих участков водой предусмотрено от индивидуальных скважин, расположенных на садоводческих земельных участках.

В кооперативе всего 18 членов и 18 садоводческих земельных участка. Каждый земельный участок будет обрабатываться 1 человеком. Таким образом, расчет водопотребления производится на 18 чел.

Расчет систем водоснабжения произведен согласно п. 8.4 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения»:

Норма среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принята 30 л/сут на 1 жителя.

Норма среднесуточного водопотребления для полива посадок на приусадебных участках принята:

- для полива овощных культур - 5 л/ кв.м. в сут;

- для полива плодовых деревьев - 10 л/кв. м. в сут.

Общая площадь территорий, занятых садоводческими земельными участками составит 56904 кв. м.

Расчет водопотребления

Таблица 8

| № | Территория | Расход водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, куб. м. в сутки (норма - 30 л/сут на 1 жителя) | Расход водопотребления для полива овощных культур, куб. м. в сутки (норма - 5 л/ кв.м. в сут) | Расход водопотребления для полива плодовых деревьев, куб. м. в сутки (норма - 10 л/кв. м. в сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56904 кв. м 18 чел | 0,54 | 285,00 | 570,01 |
| Общее водопотребление | 855,55 |

Канализация

Проектом планировки территории не предусмотрено обеспечение территории проектирования централизованной системой канализации.

В соответствии с п. 8.7 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», при неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать следующие устройства (на выбор землепользователя):

- с местным компостированием - пудр-клозеты или биотуалеты;

- выгребных устройств типа люфт-клозет или надворных уборных,

- одно или двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м.

- локальные очистные сооружения производительностью 1-3 куб.м.с дальнейшим отводом в пониженное место.

В соответствии с п. 8.8 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», сбор и обработка стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод предусмотрено производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка.

Отвод поверхностных стоков

В соответствии с п. 5.12 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», проектом планировки территории предусмотрен отвод поверхностных стоков в канавы, организованные вдоль проектируемых улиц.

### 1.6.3 Положения о характеристиках объектов социальной инфраструктуры

Территория садоводческого или огороднического товарищества не обеспечивается объектами социальной инфраструктуры, т. к. предназначена для сезонного проживания, в связи с чем не требуется предусматривать обслуживание территории объектами социальной инфраструктуры.

### 1.6.4 Положения о характеристиках объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры в границах проектирования отсутствуют.

2. Положения о размещении зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в том числе сведения о плотности и параметрах

## застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

В границах проектирования отсутствуют объекты регионального и местного значения, а также отсутствуют планы по размещению таких объектов.

Размещение новых объектов местного значения в границах проектирования не предусмотрено.

## 3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции

## объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно- делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Таблица 9

| Очередь | Этап |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | строительство съездов, улиц и проездов | строительство объектов общего пользования, строительство садовых (жилых) домов |

Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерно-технический центр

«ГОРИЗОНТ»

614000, г. Пермь, ул. Революции, д.18, оф.1, Тел.8-342-28-66-100

e-mail: itс-gorizont@yandex.ru

ОКПО 69893508, ОГРН 1115902001930, ИНН/КПП 5902873122/590201001

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ "ДУБРАВА"

Проект планировки территории

Материалы по обоснованию

Том 2

18-2020-ППТ

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерно-технический центр

«ГОРИЗОНТ»

614000, г. Пермь, ул. Революции, д.18, оф.1, Тел.8-342-28-66-100

e-mail: itс-gorizont@yandex.ru

ОКПО 69893508, ОГРН 1115902001930, ИНН/КПП 5902873122/590201001

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ "ДУБРАВА"

Проект планировки территории

Материалы по обоснованию

Том 2

18-2020-ППТ

Директор	  	    		               	                               О.В. Косачев

2020

Состав проекта планировки и проекта межевания территории:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |
| Том 1. Основная часть |
| 1 | Том 1. Текстовая часть |
| 2 | Чертеж планировки территории. М 1:1000 |
| Том 2. Материалы по обоснованию |
| 1 | Том 2. Текстовая часть |
| 2 | Фрагмент карты планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры. М 1:15000 |
| 3 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети. М 1:1000 |
| 4 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:1000 |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
| Том 3. Основная часть |
| 1 | Том 3. Текстовая часть |
| 2 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 |
| Том 4. Материалы по обоснованию |
| 1 | Том 4. Текстовая часть |
| 2 | Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. М 1:1000 |

Оглавление. Том 2. Материалы по обоснованию. Текстовая часть.

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| 1.Размещение территории проектирования в планировочной структуре муниципального образования «Лобановское сельское поселение» | 8 |
| 2.Анализ положения документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 9 |
| 2.1 Анализ положений генерального плана Лобановского сельского поселения | 9 |
| 2.2 Анализ положений правил землепользования и застройки Лобановского сельского поселения | 10 |
| 2.3 Перечень ранее выполненных проектов планировки и проектов межевания территории, границы проектирования которых вошли в границы проектирования разрабатываемого проекта | 11 |
| 2.4 Перечень существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства и их местоположение | 12 |
| 2.5 Перечень границ зон с особыми условиями использования территории и режим их использования | 12 |
| 3.Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения | 12 |
| 3.1 Элементы планировочной структуры | 13 |
| 3.2 Установление границ территории общего пользования | 14 |
| 3.3 Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 15 |
| 3.3.1 Зона планируемого размещения садовых (жилых) домов | 15 |
| 3.3.2 Зона планируемого размещения объектов общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества | 16 |
| 3.4 Параметры планируемого развития систем транспортного обслуживания, необходимых для развития территории | 20 |
| 3.5 Параметры планируемого строительства систем инженерно- технического обеспечения, необходимых для развития территории садоводческого некоммерческого товарищества | 21 |
| 4.Обоснование очередности планируемого развития территории | 25 |
| 5.Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 25 |
| 6.Перечень мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 25 |
| 7.Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 29 |
| 7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха | 29 |
| 7.2 Мероприятия по охране природных и питьевых вод от загрязнения и истощения от загрязнения и истощения | 30 |
| 7.3 Мероприятия по охране почв и недр | 31 |
| Приложение А Копия договора безвозмездного пользования земельного участка №24 от 20.12.2019 г. | 34 |
| Приложение Б Копия письма от СНТ «ДУБРАВА» главе Лобановского с/п Пермского муниципального района | 39 |
| Приложение В Копия технического задания на инженерно-геодезические изыскания | 40 |
| Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 0061/ГЕОП-2019-ИГДИ | 41 |

## Введение

Проект планировки и проект межевания земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ "ДУБРАВА" подготовлен на основании договора о безвозмездном пользовании земельным участком №24 от 20.12.2019 г.

Проект планировки и проект межевания земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ "ДУБРАВА", разработан в целях:

- выделения элементов планировочной структуры;

- установления границ территорий общего пользования;

- установления	границ	зон	планируемого	размещения	объектов капитального строительства;

- определения	характеристик	и	очередности	планируемого	развития территории.

При подготовке документации по планировке территории использовалась следующая информация:

    - Топографическая основа: топографическая съемка, масштаб 1:500, выполненная в декабре 2019 года;

    - Кадастровый	план	территории	59:32:0890001  от июня 2020г.;

    - Генеральный план муниципального образования «Лобановское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденного решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 27.09.2018 г. № 336 «Об утверждении Генерального плана Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края» (в редакции решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 27.02.2020 г. № 31);

    - Правила землепользования и застройки муниципального образования «Лобановское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 27.09.2018 № 337 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района» (в редакции решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 28.05.2020 № 55);

    - Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Земского Собрания от 31.10 2019 № 8 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 30.11.2017 № 275».

Нормативно-правовые акты, использованные при подготовке проекта планировки и проекта межевания территории:

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

# Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540  "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 322 «Об утверждении Положения о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

Федеральный закон РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения»;

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства т 25. 2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

Технический регламент о пожарной безопасности № 123-ФЗ;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утверждены постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 № 160).

## Размещение территории проектирования в планировочной структуре муниципального образования «Лобановское сельское поселение»

Территория земельного участка, предоставленного СНТ «ДУБРАВА», на которую разрабатывается документация по планировке территории, расположена на юго-востоке с. Лобаново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края.

Проектируемая территория имеет вытянутую многоугольную форму с северо-запада на юго-восток, так же представляет собой незастроенный земельный участок. Инженерные коммуникации на земельном участке отсутствуют.

Объект проектирования состоит из одного земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, общая площадь проектирования 76837 кв.м.

Местоположение проектируемой территории в структуре муниципального образования

Рисунок 1

## Анализ положения документов территориального планирования и градостроительного зонирования

### 2.1 Анализ положений генерального плана Лобановского сельского поселения

В соответствии с картой «Карта функциональных зон поселения. Карта существующего и планируемого размещения объектов местного значения поселения» генерального плана муниципального образования «Лобановское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденного решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 27.09.2018 г. № 336 «Об утверждении Генерального плана Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края» (в редакции решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 27.02.2020 г. № 31), территория проектирования расположена в функциональной зоне «Жилые зоны».

Рисунок 2

### 2.2 Анализ положений правил землепользования и застройки

### Лобановского сельского поселения

В соответствии с картой градостроительного зонирования правил землепользования и застройки муниципального образования «Лобановское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 27.09.2018 № 337 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района» (в редакции решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 28.05.2020 № 55), территория проектирования расположена в зоне сельскохозяйственного использования - СХ-2 Зона садоводческих или огороднических земельных участков.

Рисунок 3

### 2.3 Перечень ранее выполненных проектов планировки и проектов межевания территории, границы проектирования которых вошли в границы

### проектирования разрабатываемого проекта

Проект планировки и проектом межевания территории кадастрового квартала 59:32:0890001 с.Лобаново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального района от 11.12.2019 г. №894.

### 2.4 Перечень существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов

### незавершенного строительства и их местоположение

Территория проектирования свободна от застройки. В настоящее время территория проектирования представляет собой пашню с низкой растительностью.

Существующие объекты капитального строительства отсутствуют.

## 2.5 Перечень границ зон с особыми условиями использования территории и режим их использования

Территория проектирования полностью расположена в границах приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино, учтенной в едином государственном реестре недвижимости с реестровым номером 59:32- 6.553.

Режим использования территорий, расположенных в границах приаэродромной территории определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

Иные зоны с особыми условиями использования территорий отсутствуют.

## Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения,

## объектов местного значения

## нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

## для населения

В границах проектирования отсутствуют объекты регионального и местного значения, а также отсутствуют планы по размещению таких объектов.

Размещение новых объектов местного значения в границах проектирования не предусмотрено.

### 3.1 Элементы планировочной структуры

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» в границах проектирования выделены следующие элементы планировочной структуры:

-территория садоводческого или огороднического некоммерческого объединения граждан (на чертеже планировки территории № 1);

Элемент планировочной структуры № 1 является планируемым, в связи с размещением нового садоводческого некоммерческого товарищества в границах проектирования.

В границах элемента планировочной структуры «территория садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан» (№ 1), согласно п. 5.4 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» выделены следующие элементы планировочной структуры:

- кварталы (на чертеже планировки территории № 1.1) – садовые земельные участки садоводческого некоммерческого товарищества;

- улично-дорожная сеть (на чертеже планировки территории № 1.2) – земельные участки общего назначения садоводческого некоммерческого товарищества;

- территория общего пользования, за исключением улично-дорожной сети (на чертеже планировки территории № 1.3) - земельные участки общего назначения садоводческого некоммерческого товарищества.

Элементы планировочной структуры № 1.1-1.3 являются планируемыми.

Перечень элементов планировочной структуры

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Номер на чертеже планировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория садоводческого или огороднического некоммерческого объединения граждан | 7,7 | 1 |
| 2 | Кварталы | 5,7 | 1.1 |
| 3 | Территория общего пользования, за исключением улично-дорожной сети | 0,3 | 1.2 |
| 4 | Улично-дорожная сеть | 1,7 | 1.3 |

### 3.2 Установление границ территории общего пользования

Территория садоводческого некоммерческого товарищества не является территорией общего пользования и предназначена для использования ограниченного круга лиц, красные линии внутри садоводческого некоммерческого товарищества не устанавливаются.

В границах с.Лобаново установлены красные линии проектом планировки и проектом межевания территории кадастрового квартала 59:32:0890001 с.Лобаново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального района №894 от 11.12.2019 г. Проектом планировки территории не предусмотрено установление красных линий.

### 3.3 Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Номер элемента планировочной структуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона планируемого размещения садовых (жилых) домов | 5,7 | 1.1 |
| 2 | Зона планируемого размещения объектов общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества | 0,04 | 1.2 |
| 3 | Зона планируемого размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур садоводческого некоммерческого товарищества | 1,7 | 1.3 |

    - 3.3.1 Зона планируемого размещения садовых (жилых) домов

Зона планируемого размещения садовых (жилых) домов предусматривает размещение в границах индивидуальных участков садового или жилого дома, в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства, установленными для территориальной зоны, предусматривающей размещение таких объектов.

В составе проекта межевания территории образовано 18 земельных участков для размещения садовых или жилых домов.

    - 3.3.2 Зона планируемого размещения объектов общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества

К объектам общего пользования относятся земли, занятые пожарными водоемами и площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). В соответствии с таблицей 5.1 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» в садоводческом некоммерческом товариществе предусматривается размещение обязательных объектов общего пользования (расчет представлен в таблице 3):

- сторожка с помещением правления;

- здания и сооружения для хранения средств пожаротушения;

- площадка для контейнеров твердых коммунальных отходов,

и дополнительных объектов общего пользования (расчет представлен в таблице 4):

- детская игровая площадка;

- универсальная спортивная площадка;

-площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводства;

- медпункт;

- объекты досугового назначения.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение правления садоводческого некоммерческого товарищества при въезде.

Размещение предприятия торговли проектом планировки территории не предусматривается в связи с тем, что территория садоводческого некоммерческого товарищества расположена в границах населенного пункта с.Лобаново, где имеются объекты торговли. Размещение объекта торговли в границах проектирования является нецелесообразным.

Размещение медпункта проектом планировки территории не предусматривается в связи с тем, что территория садоводческого некоммерческого товарищества расположена в границах населенного пункта с.Лобаново, где имеются поликлиника, Пермская центральная районная больница. Размещение медпункта в границах проектирования является нецелесообразным.

Размещение детской игровой площадки, универсальной спортивной площадки проектом планировки территории не предусматриваются в связи с тем, что территория садоводческого некоммерческого товарищества расположена в границах населенного пункта с.Лобаново, где имеются детские площадки, открытые спортивные площадки. Размещение детской игровой площадки, универсальной спортивной площадки в границах проектирования является нецелесообразным.

Перечень обязательных объектов общего пользования, размещаемых на территории садоводческого некоммерческого товарищества

Таблица 3

| № | Объект | Удельные показатели земельных участков, кв. мна 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объединений с числом участков от 51 до 100 | Размеры земельных участков, по расчету, кв.м | Размеры земельных участков, по проекту, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сторожка с правлением объединения | 1,0-0,7 | 18-12,6 | 119 |
| 2 | Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения | 0,5 | 9 | 16, 32 |
| 3 | Площадка для контейнеров твердых коммунальных отходов | 0,13 | 2,3 | 42 |

Перечень дополнительных объектов общего пользования, размещаемых на территории садоводческого некоммерческого товарищества

Таблица 4

| № | Объект | Удельные размеры земельных участков, кв. мна 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объединений с числом участков от 51 до 100 | Размеры земельных участков по расчету, кв. м | Размеры земельных участков по проекту, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводства | 0,9 | 16,2 | 129 |

В соответствии с п. 5.10 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», на территории ведения садоводства и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Органические отходы должны утилизироваться на садовых земельных участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на земельных участках общего назначения должны быть предусмотрены площадки для установки контейнеров твердых коммунальных отходов. Площадки должны быть огорожены с трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 м и не более 500 м от границ участков. Расчет площади земельного участка под площадку для сбора ТКО представлен таблице 4. В проекте планировки территории учтен санитарный разрыв до границ садовых участков (не менее 20 м). В границах санитарного разрыва от площадки для мусоросборников расположены земельные участки, образуемые под объекты общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества. В соответствии с санитарными нормами размещение данных объектов допускается в границах санитарных разрывов. Проектом планировки территории предусмотрено размещение одной площадки для сбора ТКО.

В границах проектирования отсутствует централизованное водоснабжение. В соответствии с п. 5.8 СП53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», для обеспечения пожаротушения, исходя из конфигурации участков проектирования, проектом планировки территории предусмотрено размещение 1 резервуара на въезде на территорию ведения гражданами садоводства и 1 водоема в восточной части, исходя из требований радиуса обслуживания автонасосов – 200 м, определенных п. 10.4 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», размещаемых около противопожарных резервуаров.

В соответствии с п. 10.3 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. При этом согласно п.5.8 СП 53.13330.2019 при числе участков до 300 – объем резервуаров/водоемов может составлять от 25 до 60 куб.м. Проектом планировки территории предусмотрено, что при въезде на территорию будет расположен пожарный резервуар объемом 15 куб.м (что составляет более 50% от минимального объема по СП 53.13330.2019),  и в восточной части будет находиться пожарный водоем объемом 50 куб.м.  Данный водоём обусловлен сильной изрезанностью рельефа местности. Проектом планировки территории предусмотрен общий объём резервуаров/водоёмов 65 куб. м, в соответствии с 5.8 СП53.13330.2019.

При каждом резервуаре предусмотрена организация площадки с твердым покрытием размерами 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года, согласно п. 10.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Забор воды из резервуаров предусмотрен с помощью насосов. Подъезд к резервуарам предусмотрен не менее, чем для двух пожарных автомобилей.

Объекты наружного противопожарного водоснабжения

Таблица 5

| № на чертеже | Объект | Параметр | Площадь земельного участка по проекту, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| №1 | пожарный резервуар | объем резервуара - 15 куб.м | 94 |
|  | автонасос | общая площадь здания не менее 10 кв. м. | 16 |
|  | площадка для установки пожарных автомобилей | 12 х 12 м | входит в удс садоводческого товарищества |
| №2 | пожарный водоём | объем резервуара - 50 куб.м | 2012 |
|  | автонасос | общая площадь здания не менее 10 кв. м. | 32 |
|  | площадка для установки пожарных автомобилей | 12 х 12 м | входит в удс садоводческого товарищества |

### 3.4 Параметры планируемого развития систем транспортного

### обслуживания, необходимых для развития территории

Территория проектирования обеспечена связью с подъездной дорогой с асфальтовым покрытием общего пользования ул.Новая с.Лобаново, которая примыкает к автомобильной дороге общего пользования местного значения IV технической категории "Лобаново-Насадка".

На территорию СНТ предусмотрен один въезд, согласно п 5.3 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», в связи с тем, что количество образуемых земельных участков не превышает 50.

Организация нового съезда не повлечет изменение существующих красных линий.

Съезд с автомобильной дороги предусмотрен на основную улицу садоводческого товарищества, соединяющую въезды, расположенные на каждом участке территории проектирования.

К основным улицам садоводческого товарищества примыкают второстепенные улицы, обеспечивающие доступ к каждому земельному участку.

Параметры улиц приняты в соответствии с п. 5.7 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения».

Параметры улично-дорожной сети садоводческого некоммерческого товарищества

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Ширина профиля, м | Число полос движения транспорта | Ширина полосы движения транспорта, м | Ширина пешеходной части, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные улицы | 15 | 2 | 4 | 2 с обеих сторон проезжей части |
| 2 | Второстепенные улицы | 9 | 2 | 3,5 | 1 с обеих сторон проезжей части |

### 3.5 Параметры планируемого строительства систем инженерно- технического обеспечения, необходимых для развития территории

### садоводческого некоммерческого товарищества

Электроснабжение

Электроснабжение будет производиться путем подключения к существующим сетям электроснабжения, расположенным вблизи границ территории проектирования (10 кВ) в соответствии с техническими условиями, выданными эксплуатирующей организацией.

В настоящее время отсутствует возможность определения точного местоположения трансформаторных пунктов, посредством которых будет производиться электроснабжение. При получении точки подключения, необходимо соблюсти требования постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «Опорядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в части определения охранной зоны трансформаторного пункта 10/0,4 кВ (10 м), разместив ТП с его охранной зоной без наложения на садоводческие земельные участки.

На чертеже «Чертеж планировки территории» определено примерное местоположение ТП с охранной зоной, в составе проекта межевания территории земельный участок под ТП не образован для возможного уточнения местоположения ТП.

Линии электропередачи проектом планировки территории не предусмотрены к отображению в связи с отсутствием требований. После получения условий на технологическое присоединение, строительство линий электропередачи необходимо производить в границах элемента планировочной структуры № 1.2 без наложения и пересечения с садоводческими земельными участками.

В соответствии с п. 8.15 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» вдоль проездов территории садоводческого некоммерческого товарищества предусмотрено наружное освещение, управление которым осуществляется из сторожки с правлением садоводческого некоммерческого товарищества и сторожки.

Газоснабжение

В соответствии с п. 8.10 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», газоснабжение будет осуществляться от газобаллонных установок сжиженного газа.

Водоснабжение

Проектом планировки территории предусмотрено размещение одного источника питьевого водоснабжения (скважин) с организацией 1 пояса зоны санитарной охраны, радиусом 30 м вокруг источника, согласно п. 8.2 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения». Данный источник предусмотрен, как резервный источник водоснабжения.

Обеспечение территории садоводческих участков водой предусмотрено от индивидуальных скважин, расположенных на садоводческих земельных участках.

В кооперативе всего 18 членов и 18 садоводческих земельных участка. Каждый земельный участок будет обрабатываться 1 человеком. Таким образом, расчет водопотребления производится на 18 чел.

Расчет систем водоснабжения произведен согласно п. 8.4 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения»:

Норма среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принята 30 л/сут на 1 жителя.

Норма среднесуточного водопотребления для полива посадок на приусадебных участках принята:

- для полива овощных культур - 5 л/ кв.м. в сут;

- для полива плодовых деревьев - 10 л/кв. м. в сут.

Общая площадь территорий, занятых садоводческими земельными участками составит 56904 кв. м.

Расчет водопотребления

Таблица 7

| № | Территория | Расход водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, куб. м. в сутки (норма - 30 л/сут на 1 жителя) | Расход водопотребления для полива овощных культур, куб. м. в сутки (норма - 5 л/ кв.м. в сут) | Расход водопотребления для полива плодовых деревьев, куб. м. в сутки (норма - 10 л/кв. м. в сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56904 кв. м 18 чел | 0,54 | 285,00 | 570,01 |
| Общее водопотребление | 855,55 |

Канализация

Проектом планировки территории не предусмотрено обеспечение территории проектирования централизованной системой канализации.

В соответствии с п. 8.7 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», при неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать следующие устройства (на выбор землепользователя):

- с местным компостированием - пудр-клозеты или биотуалеты;

- выгребных устройств типа люфт-клозет или надворных уборных,

- одно или двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м.

- локальные очистные сооружения производительностью 1-3 куб.м.с дальнейшим отводом в пониженное место.

В соответствии с п. 8.8 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», сбор и обработка стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод предусмотрено производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка.

Отвод поверхностных стоков

В соответствии с п. 5.12 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», проектом планировки территории предусмотрен отвод поверхностных стоков в канавы, организованные вдоль проектируемых улиц.

## Обоснование очередности планируемого развития территории

Развитие территории предусмотрено в одну очередь.

Первым этапом предусмотрены мероприятия по организации территории общего пользования, включающие в себя строительство линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Вторым этапом предусмотрены мероприятия по возведению объектов общего пользования и садовых (жилых) домов.

## Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

В границах проектирования отсутствуют случаи подготовки схемы вертикальной планировки, предусмотренные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25. 2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории», в связи с чем в составе данного проекта планировки территории не разрабатывается.

## Перечень мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Организационные мероприятия:

-	Планирование предупреждения и ликвидации ЧС на всех уровнях РСЧС. Планирование заключается в разработке оперативных, мобилизационных и административно-организационных документов. К административно- организационным документам относятся: приказы, распоряжения, методические указания, инструкции по вопросам защиты населения и территорий. К мобилизационным - документация, направленная на решение вопросов перевода экономики с мирного времени на военное. К оперативным относятся документы, планирующие непосредственные действия.

-	Подготовка сил и средств для проведения оперативно-спасательных работ осуществляется на основе прогнозирования и моделирования ЧС, характерных для данного региона (при этом рассматривается наиболее сложна ситуация). Для немедленного реагирования решением региональных (территориальных) властей по предложениям ОУ ГОЧС создаются, оснащаются и обучаются минимум необходимых мобильных формирований.

-	Создание запасов и поддержание их в готовности к использованию.

-	Проведение мониторинга состояния окружающей среды

-	Наличие и поддержание в постоянной готовности систем оперативного, локального и централизованного оповещения о ЧС.

-	Вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонной связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации.

Оповещение и информирование населения по сигналам ГО осуществляется на основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной дежурной сменой органа управления ГО и ЧС одновременно по автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен (предупредительный сигнал «Внимание всем»), а также с использованием действующих сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 1 марта 1993г. № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации проводится включение электросирен и других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала

«Внимание всем».

По этому сигналу население и обслуживающий персонал объектов (организаций) обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения.

-	Подготовка населения к действиям в ЧС. Обязательна для всех граждан РФ.

-	Создание оперативных резервов и запасов материальных средств.

Осуществляется по линии соответствующих министерств и Госрезерва.

Инженерно-технические мероприятия:

-	Проектирование, размещение, строительство и эксплуатация промышленной и транспортной инфраструктуры, на основе экспертизы безопасности.

-	Строительство и поддержание в постоянной готовности к использованию звуковой сирены.

-	Повышение надежности систем жизнеобеспечения при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и в военное время, а также устойчивости жизненно важных объектов социального и производственного назначения.

-	Инженерное оборудование территории региона с учетом характера воздействия прогнозируемой ЧС (проводится в рамках общего развития региона):

а) создание объектов и сооружений, специально предназначенных для предотвращения ЧС или ущерба от нее (регулирование стока рек, создание противопожарных лесозащитных полос и т.д.);

б) создание объектов и сооружений общего назначения, позволяющих при крупномасштабных ЧС и применении современных средств поражения в военных конфликтах уменьшить количество жертв, обеспечить выход населения из разрушенных частей города в парки и леса загородной зоны, а также создать условия для ввода в пораженную зону аварийно-спасательных сил (преимущественное развитие транспортной инфраструктуры).

Обеспечение пожарной безопасности и гражданской обороны:

-	системой предотвращения пожара,

-	системой противопожарной защиты,

-	организационно - техническими мероприятиями.

Также при размещении объектов на данной площадке необходимо соблюдать требования законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», обеспечить расстояние до существующих строений для обеспечения подъезда и разворота пожарной техники.

Защита продовольствия, источников и систем водоснабжения от загрязнения РВ, АХОВ и заражения БХОВ. Проводится обязательно заблаговременно, т.к. в условиях стремительного развития большинства аварий и катастроф, связанных с загрязнение атмосферы и гидросферы, сделать это с возникновением ЧС не представляется возможным. В этих целях предусматриваются, например устройства по очистке воды от РВ, АХОВ и т.д. на очистных сооружениях, инженерные мероприятия по защите водозаборов на подземных источниках воды, герметизированные склады продовольствия и т.п.

Санитарно-гигиенические и медико-профилактические мероприятия:

-	Создание санитарно-защитных зон вокруг потенциально-опасного объекта.

-	Профилактика возможных эпидемических заболеваний, характерных для данного региона.

-	Профилактика	биолого-социальных	и	экологически	обусловленных заболеваний.

## Перечень мероприятий по охране окружающей среды

### 7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются строительная техника и автотранспорт. Состав и объем выбросов зависят от конкретного оборудования и материалов, применяемых при строительстве. Как правило, при строительстве, в атмосферный воздух поступают следующие основные загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, углеводороды предельные, пыль.

Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет кратковременным. Для уменьшения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ:

- не следует допускать разведение костров и сжигание в них любых видов материалов и отходов;

- необходимо постоянно контролировать соблюдение технологических процессов;

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств по составу отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя.

Мелкодисперсные частицы пыли являются наиболее опасными для здоровья человека.

Мероприятия, направленные на снижения уровня пыли:

- организация расчетного количества мест для временного и постоянного хранения легковых автомобилей жителями и владельцами нежилых помещений на автомобильных стоянках с твердым покрытием с целью исключения возможности устройства стоянок на газонах;

- применяемые дорожные покрытия должны обеспечивать пониженные показатели по истиранию дорожного полотна;

- с целью снижения запыленности атмосферного воздуха представляется целесообразным организация плотно засеянных газонов, с усилением контроля над их состоянием со стороны Администраций районов города.

### 7.2 Мероприятия по охране природных и питьевых вод

### от загрязнения и истощения

Одним из наиболее уязвимых в экологическом отношении элементов окружающей природной среды является приповерхностная гидросфера. Это объясняется большой скоростью миграции химических элементов в поверхностных и подземных водах, особенно в периоды паводков.

На этапе строительства основными возможными источниками загрязнения могут быть непреднамеренные утечки топлива и масел из строительной и автомобильной техники. Для исключения такого воздействия предполагается:

-	осуществлять заправку транспортных средств на выделенных для этого специальных площадках с использованием защитных мер, предотвращающих попадание ГСМ, на водосборную площадь (рельеф местности);

-	осуществлять эксплуатацию исправной техники, систематически осуществлять осмотр ее на предмет утечек ГСМ.

Также в период строительства возможно загрязнения и засорение водосборных площадей (рельефа местности) мусором и отходами производства и потребления: при несоблюдении правил сбора и накопления отходов, нарушении герметичности контейнеров, при нарушении требований к устройству площадок сбора – отсутствие твердого покрытия и нарушения их периметрального обвалования. Данное воздействие будет исключено при соблюдении законодательства при обращении с отходами.

Важным элементом инженерной подготовки территории является организация поверхностного водоотвода, предотвращающего попадание химических веществ в подземные воды.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях.

Проектом предусмотрена организация поверхностного водоотвода в существующие коллекторы ливневой канализации.

### 7.3 Мероприятия по охране почв и недр

Мероприятия при возведении объектов капитального строительства

Наибольшие	механические	нарушения	почвенно-растительного покрова происходят на этапе подготовки и строительства объекта, включающих расчистку территории от растительности, подготовку строительных площадок.

При землеройных работах негативное воздействие на почвенный покров связано с нарушением морфологии почвенного профиля. При этом происходит перемешивание верхних (плодородных) горизонтов с нижними (минеральными) горизонтами почвенного профиля, что в свою очередь приводит к промышленной эрозии почв.

Наиболее опасным при строительстве является возможное химическое воздействие на почвенный покров продуктов выброса транспортных средств и строительных машин.

Охрана земель при проведении строительно-монтажных работ обеспечивается:

-	складирование минерального грунта отдельно, во избежание его перемешивания с плодородным слоем почвы;

-	очистка мест дислокации временных строительных участков после окончания их действия от мусора, отходов.

    - Очистка территории от снега

Проектом планировки территории предлагаются следующие основные технологические приемы утилизации снега:

-	размещение снега на «сухих» снегосвалках с очисткой талых вод, образующихся при естественном таянии, и последующим сбросом очищенных вод в канализационную сеть;

-	сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на станциях биологической очистки;

-	сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием за счет теплового ресурса сбросных вод ТЭЦ;

-	подачу снега на снегосплавные пункты с последующей очисткой и сбросом талых вод в системы водоотведения.

Мероприятия по сокращению негативного воздействия на растительный мир

Воздействие проектируемого объекта на почвенно-растительный покров проявится, прежде всего, на стадии строительства объекта.

При этом происходит непосредственное уничтожение растительности, сопровождающееся трансформацией растительных сообществ.

Кроме прямого уничтожения или повреждения растительного покрова в пределах отвода земли под строительство происходит привнесение загрязняющих веществ строительной техникой, транспортными средствами и отдельными технологическими процессами.

В период строительства проектом необходимо предусмотреть следующие мероприятия по уменьшению воздействия на растительный мир:

-	производство земляных работ со снятием, хранением в отвалах на полосе отвода и возвращением плодородного слоя почвы;

-	при	строительстве	складирование	минерального	грунта	отдельно,	во избежание перемешивания его с плодородным слоем почвы;

-	земли,	нарушенные	при	строительстве,	подлежат	восстановлению (рекультивации) по окончании цикла работ.

После завершения работ прогнозируется восстановление растительности с высокой долей сорно-рудеральных видов.

Мероприятия по сокращению негативного воздействия на животный мир

Основными видами воздействий на объекты животного мира при проведении

строительных работ на рассматриваемой территории являются сокращение и трансформация местообитаний и беспокойство. Трансформация местообитаний может выражаться как в количественном (уничтожение растительности), так и в качественном их изменении (изменение структуры и свойств фито- и зооценозов). В	период	строительства	возможно	уничтожение	некоторой	части мышевидных грызунов, мелких насекомоядных и почвенных беспозвоночных животных при проведении земляных и строительных работ.

В период строительства проектом необходимо предусмотреть следующие мероприятия по уменьшению воздействия на животный мир:

-	содержание в чистоте участка работ во избежание приманивания животных;

-	ограничение скорости движения транспортных средств до минимума в пределах участка строительства.

Приложение.А

Приложение Б

Приложение.В

Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерно-технический центр

«ГОРИЗОНТ»

614000, г. Пермь, ул. Революции, д.18, оф.1, Тел.8-342-28-66-100

e-mail: itс-gorizont@yandex.ru

ОКПО 69893508, ОГРН 1115902001930, ИНН/КПП 5902873122/590201001

Приложение 2

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 23.12.2020    № СЭД-2020-299-01-01-05.С-257

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ "ДУБРАВА"

Проект межевания территории

Основная часть

Том 3

18-2020-ПМТ

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерно-технический центр

«ГОРИЗОНТ»

614000, г. Пермь, ул. Революции, д.18, оф.1, Тел.8-342-28-66-100

e-mail: itс-gorizont@yandex.ru

ОКПО 69893508, ОГРН 1115902001930, ИНН/КПП 5902873122/590201001

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ "ДУБРАВА"

Проект межевания территории

Основная часть

Том 3

18-2020-ПМТ

Директор	  	    		               	                               О.В. Косачев

2020

Состав проекта планировки и проекта межевания территории:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |
| Том 1. Основная часть |
| 1 | Том 1. Текстовая часть |
| 2 | Чертеж планировки территории. М 1:1000 |
| Том 2. Материалы по обоснованию |
| 1 | Том 2. Текстовая часть |
| 2 | Фрагмент карты планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры. М 1:15000 |
| 3 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети. М 1:1000 |
| 4 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:1000 |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
| Том 3. Основная часть |
| 1 | Том 3. Текстовая часть |
| 2 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 |
| Том 4. Материалы по обоснованию |
| 1 | Том 4. Текстовая часть |
| 2 | Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. М 1:1000 |

Оглавление. Том 3. Основная часть. Текстовая часть.

| 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков | 4 |
| --- | --- |
| 2.Перечень образуемых земельных участков | 6 |
| 3.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и изъятие для государственных или муниципальных нужд | 8 |
| 4.Целевое назначение лесов, количественные и качественные характеристики лесного участка, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов | 9 |
| 5.Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ | 9 |
| Приложение А Каталог координат образуемых земельных участков | 10 |

## Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и способы их образования.

## Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

В соответствии с картой градостроительного зонирования правил землепользования и застройки муниципального образования «Лобановское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 27.09.2018 № 337 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района» (в редакции решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 28.05.2020 № 55), территория проектирования расположена в зоне сельскохозяйственного использования - СХ-2 Зона садоводческих или огороднических земельных участков.

Мероприятия по межеванию территории:

Раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, в результате которого будет образовано 26 земельных участков, а земельный участок с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 сохранится в измененных границах.

В результате раздела образовано 18 земельных участков для садоводства и 8 земельных участков для размещения объектов общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества.

В соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 11.4 ЗК РФ при разделе земельного участка могут быть образованы один или несколько земельных участков с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах в случае, если такой земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности. Земельный участок с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 является собственностью муниципального образования «Пермский муниципальный район», в связи с чем раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 производится с сохранением его в измененных границах под территорию общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества.

Земельный участок с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 находится в безвозмездном пользовании (ссуда) до 20.11.2024 г. садоводческого некоммерческого товарищества "Дубрава".

В соответствии с ч. 3 ст. 11.2 ЗК РФ целевым назначением и разрешенным использованием образуемых земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, за исключением случаев, установленных федеральными законами. В отношении образуемых земельных участков федеральными законами не установлены случаи исключения из общих правил. Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387,  из которого образованы земельные участки

- Ведение садоводства (Для ведения гражданами садоводства и огородничества)

Таким образом, после раздела земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 у всех образуемых земельных участков вид разрешенного использования будет - Ведение садоводства (Для ведения гражданами садоводства и огородничества).

Проектом межевания территории предусматривается установление видов разрешенного использования образуемых земельных участков, согласно перечню основных видов разрешенного использования территориальной зоны «Зона садоводческих или огороднических земельных участков (СХ-2)» правил землепользования и застройки муниципального образования «Лобановское сельское поселение» Пермского муниципального района Пермского края, утвержденных решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 27.09.2018 № 337 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района» (в редакции решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 28.05.2020 № 55), к которой относится земельный участок с кадастровым номером 59:32:0890001:10387.

Предельные параметры образуемых земельных участков для садоводства приняты согласно регламентам, установленным для территориальной зоны «Зона садоводческих или огороднических земельных участков (СХ-2)».

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 36 ГрК РФ действие градостроительного  регламента не распространяется на земельные участки, образуемые под территорию общего пользования.

## Перечень образуемых земельных участков

| № п/п | Условный номер | Адрес/местоположение | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь, кв.м | Способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :10387:ЗУ1 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3241 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 2 | :10387:ЗУ2 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3241 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 3 | :10387:ЗУ3 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3241 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 4 | :10387:ЗУ4 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3240 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 5 | :10387:ЗУ5 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3101 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 6 | :10387:ЗУ6 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3101 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 7 | :10387:ЗУ7 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3101 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 8 | :10387:ЗУ8 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3101 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 9 | :10387:ЗУ9 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3101 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 10 | :10387:ЗУ10 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3101 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 11 | :10387:ЗУ11 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3101 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 12 | :10387:ЗУ12 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3400 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 13 | :10387:ЗУ13 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3402 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 14 | :10387:ЗУ14 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3034 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 15 | :10387:ЗУ15 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3032 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 16 | :10387:ЗУ16 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3032 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 17 | :10387:ЗУ17 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3032 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 18 | :10387:ЗУ18 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства (13.2) | 3302 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 19 | :10387:ЗУ19 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Земельные участки общего назначения (13.0) | 17409 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 (данный земельный участок сохраняется в измененных границах) |
| 20 | :10387:ЗУ20 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Земельные участки общего назначения (13.0) | 42 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 21 | :10387:ЗУ21 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Земельные участки общего назначения (13.0) | 82 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 22 | :10387:ЗУ22 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Земельные участки общего назначения (13.0) | 119 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 23 | :10387:ЗУ23 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Земельные участки общего назначения (13.0) | 94 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 24 | :10387:ЗУ24 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Земельные участки общего назначения (13.0) | 16 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 25 | :10387:ЗУ25 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Земельные участки общего назначения (13.0) | 129 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 26 | :10387:ЗУ26 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Земельные участки общего назначения (13.0) | 2012 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |
| 27 | :10387:ЗУ27 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | Земли населенных пунктов | Земельные участки общего назначения (13.0) | 32 | раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387 |

## Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или

## имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования садового некоммерческого товарищества.

Таблица 2

| № п/п | Условный номер | Вид разрешенного использования земельного участа | Площадь земельного участка по проекту, кв. м | Объект, для которого образовывается земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :10387:ЗУ19 | Земельные участки общего назначения (13.0) | 17409 | улично-дорожная сеть садоводческого товарищества |
| 2 | :10387:ЗУ20 | Земельные участки общего назначения (13.0) | 42 | объекты общего пользования садоводческого товарищества |
| 3 | :10387:ЗУ21 | Земельные участки общего назначения (13.0) | 82 | объекты общего пользования садоводческого товарищества |
| 4 | :10387:ЗУ22 | Земельные участки общего назначения (13.0) | 119 | объекты общего пользования садоводческого товарищества |
| 5 | :10387:ЗУ23 | Земельные участки общего назначения (13.0) | 94 | объекты общего пользования садоводческого товарищества |
| 6 | :10387:ЗУ24 | Земельные участки общего назначения (13.0) | 16 | объекты общего пользования садоводческого товарищества |
| 7 | :10387:ЗУ25 | Земельные участки общего назначения (13.0) | 129 | объекты общего пользования садоводческого товарищества |
| 8 | :10387:ЗУ26 | Земельные участки общего назначения (13.0) | 2012 | объекты общего пользования садоводческого товарищества |
| 9 | :10387:ЗУ27 | Земельные участки общего назначения (13.0) | 32 | объекты общего пользования садоводческого товарищества |

## Целевое назначение лесов, количественные и качественные характеристики лесного участка, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо

## защитных участков лесов

Данный раздел не разрабатывается в связи с отсутствием земель лесного фонда в границах проектирования.

## Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ

Проект планировки и проектом межевания территории кадастрового квартала 59:32:0890001 с.Лобаново Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального района от 11.12.2019 г. №894.

## Приложение А

## Каталог координат образуемых земельных участков

Система координат МСК-59, зона 2

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| :10387:ЗУ1 |
| 1 | 500514.82 | 2236092.75 |
| 2 | 500542.59 | 2235984.32 |
| 3 | 500542.81 | 2235984.76 |
| 4 | 500546.78 | 2235969.27 |
| 5 | 500555.51 | 2235986.74 |
| 6 | 500569.22 | 2236014.20 |
| 7 | 500540.58 | 2236094.42 |
| 8 | 500539.10 | 2236099.31 |
| 1 | 500514.82 | 2236092.75 |
| :10387:ЗУ2 |
| 8 | 500539.10 | 2236099.31 |
| 9 | 500525.15 | 2236145.32 |
| 10 | 500510.58 | 2236224.79 |
| 11 | 500482.89 | 2236217.44 |
| 1 | 500514.82 | 2236092.75 |
| 8 | 500539.10 | 2236099.31 |
| :10387:ЗУ3 |
| 10 | 500510.58 | 2236224.79 |
| 12 | 500509.76 | 2236229.29 |
| 13 | 500504.41 | 2236268.11 |
| 14 | 500485.22 | 2236325.79 |
| 15 | 500457.08 | 2236318.26 |
| 11 | 500482.89 | 2236217.44 |
| 10 | 500510.58 | 2236224.79 |
| :10387:ЗУ4 |
| 14 | 500485.22 | 2236325.79 |
| 16 | 500464.91 | 2236386.81 |
| 17 | 500457.00 | 2236444.20 |
| 18 | 500428.60 | 2236431.47 |
| 19 | 500432.57 | 2236415.97 |
| 20 | 500432.12 | 2236415.76 |
| 15 | 500457.08 | 2236318.26 |
| 14 | 500485.22 | 2236325.79 |
| :10387:ЗУ5 |
| 21 | 500531.67 | 2235966.48 |
| 22 | 500474.70 | 2235951.10 |
| 23 | 500491.38 | 2235884.37 |
| 24 | 500510.93 | 2235889.42 |
| 25 | 500536.23 | 2235947.43 |
| 26 | 500532.26 | 2235962.93 |
| 27 | 500532.46 | 2235963.39 |
| 21 | 500531.67 | 2235966.48 |
| :10387:ЗУ6 |
| 21 | 500531.67 | 2235966.48 |
| 28 | 500518.67 | 2236017.27 |
| 29 | 500461.63 | 2236002.14 |
| 22 | 500474.70 | 2235951.10 |
| 21 | 500531.67 | 2235966.48 |
| :10387:ЗУ7 |
| 28 | 500518.67 | 2236017.27 |
| 30 | 500505.67 | 2236068.00 |
| 31 | 500448.55 | 2236053.24 |
| 29 | 500461.63 | 2236002.14 |
| 28 | 500518.67 | 2236017.27 |
| :10387:ЗУ8 |
| 30 | 500505.67 | 2236068.00 |
| 32 | 500492.64 | 2236118.91 |
| 33 | 500435.51 | 2236104.17 |
| 31 | 500448.55 | 2236053.24 |
| 30 | 500505.67 | 2236068.00 |
| :10387:ЗУ9 |
| 32 | 500492.64 | 2236118.91 |
| 34 | 500479.52 | 2236170.16 |
| 35 | 500422.56 | 2236154.74 |
| 33 | 500435.51 | 2236104.17 |
| 32 | 500492.64 | 2236118.91 |
| :10387:ЗУ10 |
| 34 | 500479.52 | 2236170.16 |
| 36 | 500466.58 | 2236220.70 |
| 37 | 500409.43 | 2236206.01 |
| 35 | 500422.56 | 2236154.74 |
| 34 | 500479.52 | 2236170.16 |
| :10387:ЗУ11 |
| 36 | 500466.58 | 2236220.70 |
| 38 | 500453.49 | 2236271.80 |
| 39 | 500396.44 | 2236256.75 |
| 37 | 500409.43 | 2236206.01 |
| 36 | 500466.58 | 2236220.70 |
| :10387:ЗУ12 |
| 40 | 500429.79 | 2236364.37 |
| 41 | 500372.83 | 2236348.98 |
| 42 | 500387.09 | 2236293.29 |
| 43 | 500444.12 | 2236308.42 |
| 40 | 500429.79 | 2236364.37 |
| :10387:ЗУ13 |
| 44 | 500413.80 | 2236424.83 |
| 45 | 500360.08 | 2236400.74 |
| 46 | 500364.05 | 2236385.24 |
| 47 | 500363.60 | 2236385.04 |
| 41 | 500372.83 | 2236348.98 |
| 40 | 500429.79 | 2236364.37 |
| 48 | 500418.23 | 2236409.53 |
| 49 | 500417.77 | 2236409.33 |
| 44 | 500413.80 | 2236424.83 |
| :10387:ЗУ14 |
| 50 | 500450.55 | 2235984.96 |
| 51 | 500419.76 | 2235976.83 |
| 52 | 500443.40 | 2235884.52 |
| 53 | 500455.07 | 2235887.61 |
| 54 | 500462.65 | 2235889.63 |
| 55 | 500474.18 | 2235892.68 |
| 50 | 500450.55 | 2235984.96 |
| :10387:ЗУ15 |
| 50 | 500450.55 | 2235984.96 |
| 56 | 500426.95 | 2236077.18 |
| 57 | 500396.15 | 2236069.03 |
| 51 | 500419.76 | 2235976.83 |
| 50 | 500450.55 | 2235984.96 |
| :10387:ЗУ16 |
| 56 | 500426.95 | 2236077.18 |
| 58 | 500403.33 | 2236169.39 |
| 59 | 500372.54 | 2236161.22 |
| 57 | 500396.15 | 2236069.03 |
| 56 | 500426.95 | 2236077.18 |
| :10387:ЗУ17 |
| 58 | 500403.33 | 2236169.39 |
| 60 | 500379.71 | 2236261.61 |
| 61 | 500348.93 | 2236253.44 |
| 59 | 500372.54 | 2236161.22 |
| 58 | 500403.33 | 2236169.39 |
| :10387:ЗУ18 |
| 62 | 500316.24 | 2236381.08 |
| 63 | 500340.93 | 2236284.65 |
| 64 | 500356.40 | 2236288.76 |
| 65 | 500357.26 | 2236285.37 |
| 66 | 500372.59 | 2236289.44 |
| 67 | 500349.71 | 2236378.81 |
| 68 | 500349.25 | 2236378.60 |
| 69 | 500345.28 | 2236394.10 |
| 62 | 500316.24 | 2236381.08 |
| :10387:ЗУ19 |
| 25 | 500536.23 | 2235947.43 |
| 70 | 500538.69 | 2235953.07 |
| 4 | 500546.78 | 2235969.27 |
| 3 | 500542.81 | 2235984.76 |
| 2 | 500542.59 | 2235984.32 |
| 1 | 500514.82 | 2236092.75 |
| 11 | 500482.89 | 2236217.44 |
| 15 | 500457.08 | 2236318.26 |
| 20 | 500432.12 | 2236415.76 |
| 19 | 500432.57 | 2236415.97 |
| 18 | 500428.60 | 2236431.47 |
| 44 | 500413.80 | 2236424.83 |
| 49 | 500417.77 | 2236409.33 |
| 48 | 500418.23 | 2236409.53 |
| 40 | 500429.79 | 2236364.37 |
| 43 | 500444.12 | 2236308.42 |
| 42 | 500387.09 | 2236293.29 |
| 41 | 500372.83 | 2236348.98 |
| 47 | 500363.60 | 2236385.04 |
| 46 | 500364.05 | 2236385.24 |
| 45 | 500360.08 | 2236400.74 |
| 69 | 500345.28 | 2236394.10 |
| 68 | 500349.25 | 2236378.60 |
| 67 | 500349.71 | 2236378.81 |
| 66 | 500372.59 | 2236289.44 |
| 65 | 500357.26 | 2236285.37 |
| 64 | 500356.40 | 2236288.76 |
| 63 | 500340.93 | 2236284.65 |
| 71 | 500344.84 | 2236269.38 |
| 72 | 500360.32 | 2236273.45 |
| 73 | 500359.46 | 2236276.85 |
| 74 | 500446.35 | 2236299.70 |
| 75 | 500450.26 | 2236284.41 |
| 76 | 500451.25 | 2236280.56 |
| 77 | 500443.31 | 2236278.49 |
| 60 | 500379.71 | 2236261.61 |
| 58 | 500403.33 | 2236169.39 |
| 56 | 500426.95 | 2236077.18 |
| 50 | 500450.55 | 2235984.96 |
| 55 | 500474.18 | 2235892.68 |
| 54 | 500462.65 | 2235889.63 |
| 78 | 500465.63 | 2235878.00 |
| 79 | 500458.06 | 2235875.99 |
| 80 | 500454.22 | 2235874.97 |
| 81 | 500446.38 | 2235872.89 |
| 82 | 500448.44 | 2235864.84 |
| 83 | 500451.23 | 2235853.87 |
| 84 | 500452.88 | 2235847.40 |
| 85 | 500454.98 | 2235849.13 |
| 86 | 500458.84 | 2235851.35 |
| 87 | 500454.65 | 2235865.79 |
| 88 | 500463.12 | 2235868.05 |
| 89 | 500469.71 | 2235869.82 |
| 90 | 500473.58 | 2235870.85 |
| 91 | 500476.05 | 2235861.17 |
| 92 | 500497.21 | 2235873.27 |
| 93 | 500506.11 | 2235878.36 |
| 24 | 500510.93 | 2235889.42 |
| 23 | 500491.38 | 2235884.37 |
| 22 | 500474.70 | 2235951.10 |
| 29 | 500461.63 | 2236002.14 |
| 31 | 500448.55 | 2236053.24 |
| 33 | 500435.51 | 2236104.17 |
| 35 | 500422.56 | 2236154.74 |
| 37 | 500409.43 | 2236206.01 |
| 39 | 500396.44 | 2236256.75 |
| 38 | 500453.49 | 2236271.80 |
| 36 | 500466.58 | 2236220.70 |
| 34 | 500479.52 | 2236170.16 |
| 32 | 500492.64 | 2236118.91 |
| 30 | 500505.67 | 2236068.00 |
| 28 | 500518.67 | 2236017.27 |
| 21 | 500531.67 | 2235966.48 |
| 27 | 500532.46 | 2235963.39 |
| 26 | 500532.26 | 2235962.93 |
| 25 | 500536.23 | 2235947.43 |
| :10387:ЗУ20 |
| 91 | 500476.05 | 2235861.17 |
| 90 | 500473.58 | 2235870.85 |
| 89 | 500469.71 | 2235869.82 |
| 94 | 500472.45 | 2235859.12 |
| 91 | 500476.05 | 2235861.17 |
| :10387:ЗУ21 |
| 95 | 500466.28 | 2235855.60 |
| 94 | 500472.45 | 2235859.12 |
| 89 | 500469.71 | 2235869.82 |
| 88 | 500463.12 | 2235868.05 |
| 95 | 500466.28 | 2235855.60 |
| :10387:ЗУ22 |
| 95 | 500466.28 | 2235855.60 |
| 88 | 500463.12 | 2235868.05 |
| 87 | 500454.65 | 2235865.79 |
| 86 | 500458.84 | 2235851.35 |
| 95 | 500466.28 | 2235855.60 |
| :10387:ЗУ23 |
| 53 | 500455.07 | 2235887.61 |
| 96 | 500457.06 | 2235879.87 |
| 79 | 500458.06 | 2235875.99 |
| 78 | 500465.63 | 2235878.00 |
| 54 | 500462.65 | 2235889.63 |
| 53 | 500455.07 | 2235887.61 |
| :10387:ЗУ24 |
| 97 | 500453.21 | 2235878.84 |
| 80 | 500454.22 | 2235874.97 |
| 79 | 500458.06 | 2235875.99 |
| 96 | 500457.06 | 2235879.87 |
| 97 | 500453.21 | 2235878.84 |
| :10387:ЗУ25 |
| 97 | 500453.21 | 2235878.84 |
| 96 | 500457.06 | 2235879.87 |
| 53 | 500455.07 | 2235887.61 |
| 52 | 500443.40 | 2235884.52 |
| 81 | 500446.38 | 2235872.89 |
| 80 | 500454.22 | 2235874.97 |
| 97 | 500453.21 | 2235878.84 |
| :10387:ЗУ26 |
| 98 | 500442.34 | 2236282.31 |
| 75 | 500450.26 | 2236284.41 |
| 74 | 500446.35 | 2236299.70 |
| 73 | 500359.46 | 2236276.85 |
| 72 | 500360.32 | 2236273.45 |
| 71 | 500344.84 | 2236269.38 |
| 61 | 500348.93 | 2236253.44 |
| 60 | 500379.71 | 2236261.61 |
| 77 | 500443.31 | 2236278.49 |
| 98 | 500442.34 | 2236282.31 |
| :10387:ЗУ27 |
| 98 | 500442.34 | 2236282.31 |
| 77 | 500443.31 | 2236278.49 |
| 76 | 500451.25 | 2236280.56 |
| 75 | 500450.26 | 2236284.41 |
| 98 | 500442.34 | 2236282.31 |

Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерно-технический центр

«ГОРИЗОНТ»

614000, г. Пермь, ул. Революции, д.18, оф.1, Тел.8-342-28-66-100

e-mail: itс-gorizont@yandex.ru

ОКПО 69893508, ОГРН 1115902001930, ИНН/КПП 5902873122/590201001

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ "ДУБРАВА"

Проект межевания территории

Материалы по обоснованию

Том 4

18-2020-ПМТ

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Инженерно-технический центр

«ГОРИЗОНТ»

614000, г. Пермь, ул. Революции, д.18, оф.1, Тел.8-342-28-66-100

e-mail: itс-gorizont@yandex.ru

ОКПО 69893508, ОГРН 1115902001930, ИНН/КПП 5902873122/590201001

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ "ДУБРАВА"

Проект межевания территории

Материалы по обоснованию

Том 4

18-2020-ПМТ

Директор	  	    		               	                               О.В. Косачев

2020

Состав проекта планировки и проекта межевания территории:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |
| Том 1. Основная часть |
| 1 | Том 1. Текстовая часть |
| 2 | Чертеж планировки территории. М 1:1000 |
| Том 2. Материалы по обоснованию |
| 1 | Том 2. Текстовая часть |
| 2 | Фрагмент карты планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры. М 1:15000 |
| 3 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети. М 1:1000 |
| 4 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:1000 |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |
| Том 3. Основная часть |
| 1 | Том 3. Текстовая часть |
| 2 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 |
| Том 4. Материалы по обоснованию |
| 1 | Том 4. Текстовая часть |
| 2 | Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. М 1:1000 |

Оглавление. Том 4. Материалы по обоснованию. Текстовая часть.

| Цели разработки проекта межевания территории | 4 |
| --- | --- |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории | 4 |
| Перечень существующих земельных участков | 4 |

## Цели разработки проекта межевания территории

Проект межевания территории подготовлен в целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проектом межевания территории не предусмотрено установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также установление, изменение, отмена красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования, предусмотренные п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки территории, в связи с чем, отсутствует необходимость дублирования информации, касающейся описания существующей характеристики территории, а также границ зон с особыми условиями использования территории.

Вышеуказанная информация представлена в Томе 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории».

## Перечень существующих земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер | Адрес земельного участка | Землепользователь (правообладатель) | Вид права на земельный участок | Вид разрешенного использования | Площадь по документам, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59:32:0890001:10387 | Пермский край, Пермский район, с/п Лобановское, с. Лобаново | данные о правообладателе отсутствуют | данные отсутствуют | Ведение садоводства | 76837 +/- 77 |
|  |  |  | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дубрава", ИНН: 5902050665, ОГРН: 1185958063070 | Безвозмездное пользование (ссуда) на срок действия с 31.01.2020 по 20.11.2024 |  |  |

# Text boxes

СЭД-2020-299-01-01-05.С-257

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 59:32:0890001:10387, предоставленного СНТ «ДУБРАВА»

23.12.2020